ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

|  | Заказчик: Администрация Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия Муниципальный контракт б/н от 11.01.2011 г. Инв. № |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОСЕЛЕНИЙ

ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Перечень мероприятий по территориальному планированию Эссойльского сельского поселения, обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации

Том 3

Книга 7

Этап 3. Подготовка проекта правового акта органа местного самоуправления поселения – «Генеральных планов поселений Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия»

Москва 2011 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

|  | Заказчик: Администрация Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия Муниципальный контракт б/н от 11.01.2011 г. Инв. № |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЭССОЙЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Перечень мероприятий по территориальному планированию Эссойльского сельского поселения, обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации

Том 3

Книга 7

Этап 3. Подготовка проекта правового акта органа местного самоуправления поселения – «Генеральных планов поселений Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия»

Первый заместитель

генерального директора							Бычков С.И.

Руководитель проекта							Татарников Д.С.

Главный архитектор проекта 						Самылов К.В.

Главный инженер проекта							Глушков О.В.

Москва 2011 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

Руководитель проекта - 					 	 	Татарников Д.С.

Главный инженер проекта - 						Глушков  О.В.

Главный архитектор проекта - 						Самылов К.В.

Главный экономист проекта - 						Коломасова С.А.

Инженер по транспорту - 				 		Татарников В. С.

Специалист по ГИС - 							Глушков О.В.

Специалист по ГИС – 						           Каверина О.В.

Состав материалов 3 этапа по проекту

«Генеральный план Эссойльского сельского поселения

Пряжинского национального муниципального района»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 3 Книга 7 Материалы по обоснованию проекта | Перечень мероприятий по территориальному планированию Эссойльского сельского поселения, обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации |
| Том 4 Книга 7 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Эссойльского сельского поселения |
|  | Графические материалы |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 1.1 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития |
|  |  | 1.2 | Схема границ зон негативного воздействия планируемых объектов капитального строительства местного значения |
|  |  | 1.3 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке |
|  |  | 1.4 | Схема существующих и планируемых земель промышленности, энергетики, транспорта, связи |
|  |  | 1.5 | Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Положения о территориальном планировании |  | 2.1 | Схема планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах поселения |
|  |  | 2.2 | Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах населённых пунктов поселения |
|  |  | 2.3 | Схема планируемого размещения иных объектов, необходимых для осуществления полномочий органа местного самоуправления сельского поселения |
|  |  | 2.4 | Схема планируемого функционального зонирования территории |
|  |  | 2.5 | Схема зон с особыми условиями использования территории поселения |
|  |  | 2.6 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий |

Содержание:

Введение	7

1.1 Историческая справка	14

1.2 Граница Эссойльского сельского поселения	14

1.3 Состав муниципального образования	14

1.4 Социально-экономическая ситуация	15

2. Физико-географические условия	17

2.1 Природно-климатические условия	17

2.2 Геологическое строение	18

3. Архитектурно-планировочная организация территории района	20

3.1 Анализ предшествующей граддокументации	20

3.2 Планировочная организация территории	21

3.3 Функциональное зонирование территории	22

4. Социально-экономическое положение района	40

4.1 Население	40

4.2 Обеспечение объектами социальной сферы	40

4.3 Жилой фонд и новое жилищное строительство	44

4.4 Производственно-хозяйственный комплекс	48

4.5 Туризм и рекреация	51

5. Транспортная инфраструктура	60

6. Инженерная инфраструктура	68

6.1 Водоснабжение	68

6.2 Канализация	74

6.3 Санитарная очистка	82

6.4 Электроснабжение	84

6.5 Теплоснабжение	85

6.6 Топливоснабжение	86

6.7 Связь и коммуникации	87

7. Охрана окружающей среды	91

8. Зоны с особыми условиями использования территория	94

8.1.	Санитарно- защитные зоны	97

8.2.	Атмосферный воздух	99

8.3.	Охрана поверхностных и подземных вод	100

8.4.	Охрана почв	120

8.5.	Защита от шума	120

8.6.	Санитарная очистка	120

9. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	123

10. Основные технико-экономические показатели	143

# Введение

«Генеральный план Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального муниципального района (далее Генеральный план Эссойльского сельского поселения)» – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

Генеральный план Эссойльского сельского поселения разработана по заказу Администрации Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия на основании Муниципального контракта от 11.01.2011 г. в соответствии с заданием, утвержденным Главой Администрации муниципального района на основании Распоряжения Главы Пряжинского национального муниципального района № 192 от 14.10.2010 г. «Об осуществлении бюджетных инвестиций на разработку проектов генеральных планов поселений Пряжинского национального муниципального района», Соглашения о передаче полномочий между Администрациями Пряжинского городского поселения, Ведлозерского, Крошнозерского, Матросского, Святозерского, Эссойльского сельских поселений и Администрацией Пряжинского национального муниципального района.

Генеральный план Эссольского сельского поселения разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор».

Генеральный план Эссойльского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Схемой территориального планирования Республики Карелия, Схемой терриориального планирования Пряжинского национального муниципального района, Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Генеральный план Эссойльского сельского поселения является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности района: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Генеральный план - основной элемент градостроительной документации, целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития поселения на расчётный период до 2030 года и системы первоочередных и долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами. Генеральный план - это документ, который должен показать сообществу, как «двигаться» вперед, чтобы реально улучшить состояние поселенческой среды, жизнь людей, обеспечить эффективное и рациональное использование ресурсов, совместить интересы разных субъектов на территории города, обеспечить ясное взаимоотношение всех участников градостроительного процесса. Решения, которые принимаются в генеральном плане, адресуются не только органам власти, а и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам. Такие решения могут быть подхвачены и реализованы только, если соответствуют их интересам и, при этом, не противоречат интересам всего сообщества.

В связи с этим, в генеральном плане необходимо выявление имеющихся в поселении территориальных, трудовых, экономических, историко-культурных ресурсов, возможностей улучшения качества поселенческой среды, развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, его трудозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, повышения эффективности функционирования жилых и производственных территорий.

Целью территориального планирования развития Эссойльского сельского поселения - является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

К целям территориального планирования развития Эссойльского сельского поселения также относится согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности поселения и муниципального района, в состав которого оно входит, поселения и Республики Карелия, поселения и Российской Федерации, поселения и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу.

Задачи территориального планирования развития Эссойльского сельского поселения - это планирование развития сельского поселения градостроительными средствами, включая установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое описание мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

Мероприятия по территориальному планированию развития поселения включают в себя:

- Установление функциональных зон:

- общественно-деловых зон;

- жилых зон;

- рекреационных зон;

- производственных и коммунальных зон;

- зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- зон сельскохозяйственного использования;

- иных функциональных зон.

2. Установление зон с особыми условиями использования территорий;

3. Предложения по планируемому размещению объектов транспортной инфраструктуры:

- автомобильных дорог общего пользования;

- транспортных сооружений;

- уличной дорожной сети;

- пассажирского рельсового транспорта.

4. Предложения по планируемому размещению объектов инженерной инфраструктуры:

- электроснабжения;

- газоснабжения;

- теплоснабжения;

- водоснабжения;

- водоотведения.

5. Установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления иных полномочий органов местного самоуправления поселения:

- муниципального жилищного строительства;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов;

- организации мест захоронений, объектов ритуальных услуг;

- связи;

- общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- библиотечного обслуживания населения;

- организации досуга, культуры;

- физической культуры, массового отдыха и спорта.

6. Предложения по охране объектов культурного наследия:

- федерального значения (приводятся в информационных целях);

- регионального значения (приводятся в информационных целях);

- местного значения.

7. Предложения по охране окружающей среды:

- организации территорий лечебных местностей и курортов местного значения;

- соблюдению санитарно-защитных зон;

- охране водных объектов.

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое и табличное описание очередности мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

По срокам выполнения мероприятия по территориальному планированию развития поселения делятся на первоочередные и перспективные.

Первоочередные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, реализация которых предполагается до 2020 года.

Перспективные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, планируемые на расчетный срок выполнения генерального плана поселения, после периода, отведенного на выполнение первоочередных мероприятий.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения Эссойльского сельского поселения градостроительными средствами.

Применительно к Эссойльскому сельскому поселению эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- совершенствование социальной инфраструктуры системы поселения;

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Проект Генерального плана Эссойльского сельского поселения основывается на следующих документах:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»;

- Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 г (утверждена постановлением Законодательного собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС);

- Долгосрочной инвестиционной программы Республики Карелия на 2007-2010 годы и до 2012 года (одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 26 июля 2006 года № 206р-П);

- «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 г.» (одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 июня 2006 года № 170р-П);

- «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» (одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 сентября 2006 года N 284р-П);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

При разработке генерального плана учитывалась следующая документация:

- Генеральный план п. Эссойла с проектом детальной планировки центральной части, разработанный проектным институтом «Карелгражданпроект» 1989 г.;

- Схема территориального планирования Республики Карелия;

- Схема территориального планирования Пряжинского национального муниципального района.

Исходной информацией для разработки проекта явились:

- Перечень юридических лиц, размещаемых на территории Пряжинского городского поселения, предоставленный Администрацией Пряжинского района;

- Сведения Государственного учреждения Республики Карелия «Управления автомобильных дорог Республики Карелия «Карелавтодор» о классификации дорог;

- Сведения об объектах капитального строительства местного значения, предоставленные Администрацией Пряжинского района;

- Материалы программ социально-экономического развития Пряжинского муниципального района.

Графические материалы генерального плана поселения разработаны на основе оцифрованных картографических материалов. Оцифровка произведена ОАО Институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" в 2011 году. Исходными материалами для оцифровки являлись тиражные оттиски топографической съемки масштаба 1:10 000, выполненной  Северо-западным филиалом ВИСХАГИ в период с 1982 по 1989 год.

Зонирование территории населенных пунктов выполнено  на основе ортофотопланов масштаба 1: 2000, изготовленных НП АГП «Меридиан+» в 2010 г.  по заказу Управления Росреестра по Республике Карелия.

1. Характеристика поселения и его местоположение в системе расселения

## 1.1 Историческая справка

Название деревни происходит от финского имени первого жителя поселения - Эссэ и карельского «ла», что означает земля, место.

Две деревни Эссойла и Угмойла стоят на южном берегу озера Сямозеро. Есть письменные свидетельства, что вплоть до начала Отечественной войны 1941-го года, здесь жили исключительно карелы. Они говорили по-карельски и за редким исключением понимали русский язык. Во время войны, до весны 1944-го, территория была оккупирована финнами, здесь оставалось всего несколько семей.

После Великой Отечественной войны на две деревни остался один дом, остальные сгорели. В настоящее время - это большой поселок, протянувшийся по берегу более чем на 5 км. В школе поселка есть музей «Наш край – Сямозерье», в центре поселка – «Обелиск памяти» в честь земляков, павших в боях за Родину, в деревне Эссойла - памятник жертвам репрессий 1937 г.

## 1.2 Граница Эссойльского сельского поселения

Эссойльское сельское поселение является муниципальным образованием, образованным в составе Пряжинского муниципального района.

Граница Эссойльского сельского поселения утверждена Законом Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

Эссойльское сельское поселение граничит:

- на севере – с Кондопожским районом Республики Карелия;

- на востоке – с Чалнинским сельским поселением;

- на западе – с территориями Суоярвского района Республики Карелия;

- на юге – с Ведлозерским и Крошнозерским сельскими поселениями;

- на юго-востоке с Пряжинским городским поселением.

## 1.3 Состав муниципального образования

В соответствии с Законом Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» Эссойльское поселение надёлено статусом сельского поселения.

В соответствии с законом, в состав Эссойльского сельского поселения входят 25 населённых пункта:

- поселок Эссойола - административный центр Эссойльского сельского поселения;

- д. Алекка;

- с. Эссойла;

- п. Кунгузерский;

- д. Иванисто;

- д. Проккойла;

- д. Метчелица;

- д.Сямозеро;

- д. Чуралахта;

- п. Сяпся;

- д.Чуйнаволок;

- д.Лахта;

- п. Кудама;

- д. Ангенлахта;

- д. Курмойла;

- д. Сяргилахта;

- п. Новые Пески;

- п. Улялега;

- п. Соддер;

- д.Каменьнаволок;

- д.Корза;

- д. Рубчойла;

- д. Нижняя Салма;

- д. Салменица;

- д. Мишинсельга.

## 1.4 Социально-экономическая ситуация

Общая площадь Эссойльского сельского поселения составляет 956,6 га.

Общая численность постоянного населения Эссойльского сельского поселения на 01.01.2008 г. составляла 4,6 тыс. человек. Средняя плотность населения – 4,8 человека на 1 га.

По типологии хозяйственных структур Эссойльское поселение относится к лесозаготовительным и сельскохозяйственным районам.

Агропромышленный комплекс поселения представлен одним крупным сельскохозяйственным предприятием, крестьянско-фермерскими и личными подспобными хозяйствами.

Жилищный фонд Эссойльского поселения на 01.01.2008 г. составил 136,7 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения в 2008 г. составила 29,9  кв. м./чел. Современная обеспеченность жителей поселения основными видами социального и культурного обслуживания (объектами спорта, учреждениями культуры, образования, здравоохранения, предприятиями общественного питания и др.) ниже нормативной. Недостаточно объектов дошкольных образовательных учреждений, физической культуры и спорта, торговли, некоторые населенные пункты не имеют никаких предприятий социального и культурно-бытового обслуживания.

# 2. Физико-географические условия

## 2.1 Природно-климатические условия

Эссойльское сельское поселение расположено на севере Пряжинского муниципального района.

Климат является переходным от морского к континентальному и характеризуется продолжительной относительно теплой зимой; коротким прохладным летом и неустойчивым режимом погоды. Характерной чертой климатических условий района, также как и климата всей республики, является резкая изменчивость метеорологических показателей за короткие отрезки времени, вызванная частой сменой воздушных масс при интенсивной циклонической деятельности. Преобладание циклонов приводит к развитию значительной облачности во все сезоны года. Число истинно пасмурных дней достигает 100 за год. Средние многолетние суммы радиационного баланса отрицательны с ноября по март и зависят от времени схода снежного покрова. Максимальные значения радиационного баланса отмечаются в июне, минимальные – в декабре.

Среднегодовая температура воздуха по району составляет 2,3÷2,5оС. Самый холодный месяц – январь. Его средняя температура воздуха -11,7…-12,0оС (абсолютный минимум –44оС). Зимний сезон начинается в третьей декаде ноября. Продолжительность устойчивых морозов – около 4-х месяцев. Высота снежного покрова на открытых участках составляет в среднем 34÷57см  ко времени максимального накопления. Наибольшая высота снега достигает 150÷200см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль (наступление весны) происходит в первой декаде апреля. Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременным установлением снежного покрова. В среднем к концу апреля вся территория освобождается от снега. Лето начинается в конце третьей декады мая и заканчивается в первых числах сентября (продолжительность в среднем 100 дней). Максимум температуры воздуха в годовом ходе приходится на июль (средняя температура месяца +16,1…16,2оС, абсолютный максимум +32оС).

Средняя дата перехода температуры воздуха через 0оС 8 апреля. Продолжительность теплого периода (с положительными температурами воздуха) составляет около 210 дней. Число дней с температурой выше 10оС – 110 дней, выше 15оС – около 45. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 240 дней.

Господствующими в течение года над территорией района являются ветры южного и юго-западного направлений. Значения среднемесячной скорости ветра колеблются от 2,7 до 3,6 м/сек. Вследствие преобладания морских воздушных масс относительная влажность в Пряжинском районе велика в течение всего года (80-90%). Наименьшая относительная влажность отмечается в апреле-мае – 64÷68%.

Территория района избыточно увлажнена. За год выпадает 640-700мм осадков. Наибольших значений количество выпавших осадков достигает в летние месяцы – июль и август. Жидких осадков за год выпадает в среднем 359 мм, твердых – 151мм, смешанных – 79мм.

Гидрографическая сеть на территории поселения представлена реками Малая Суна, Сяпся с их притоками. Реки имеют разветвленную водную сеть. Бассейны рек хорошо дренировны густой сетью средних и малых рек и ручейков. На территории поселения находятся озера: Сямозеро, Шотозеро, Вагатозеро, Кутижмозеро, Гижозеро, Итамозеро. Наиболее крупными являются озера: Сямозеро, Шотозеро, Вагатозеро. В настоящее время потребность в воде обеспечивается за счет отбора артезианских вод и использования открытых поверхностных источников.

## 2.2 Геологическое строение

Территория Пряжинского района входит в состав юго-восточной окраины Фенноскандинавского щита, представляющего собой крупнейший выступ кристаллического фундамента, образованного магматическими, вулканогенно-осадочными и метаморфическими породами докембрия, возраст которых от 3,2 до 1,2 млрд. лет.

В строении кристаллического фундамента района, где расположено Эссойльское поселение преобладают отложения архея, представленные гнейсами, амфиболитами, графитистыми сланцами,  вулканитами разного состава и малыми интрузиями разного состава, развитыми к югу и востоку от озера Сямозеро, а также на западе района к северу от озера Ведлозеро. Большая часть территории, окаймляющей Сямозеро, сложена  нерасчлененными архейскими образованиями, преимущественно гранитоидными породами и мигматитами.

Древний комплекс пород архея и протерозоя перекрыт плащом четвертичных отложений, мощностью от 0,5 до 100м. Преобладают мощности 20-40м. Четвертичные отложения представлены широким спектром собственно-ледниковых отложений (конечная морена, основная морена), флювиогляциальных отложений (озов, камов, дельт, конусов выноса), озерно-ледниковых и озерных отложений, аллювиальных, эоловых и биогенных отложений (торф).

# 3. Архитектурно-планировочная организация территории района

## 3.1 Анализ предшествующей граддокументации

На территорию п. Эссойла в 1977 году  институтом «Севзапгипрозем» был выполнен проект планировки и застройки.

Генеральный план с. Эссойла с проектом детальной планировки центральной части был разработан проектным институтом « Карелгражданпроект» в 1993 году.

Главная планировочная ось в соответствии с проектом детальной планировки проходит от существующей школы к проектируемому дому культуры, стадиону, далее с выходом на берег оз. Сямозеро.

Формирование общественного центра предлагается с центральной площадью.

Проектом предлагалось новое строительство:

Жилая застройка:

- дома секционного типа 2-3 эт. (в районе основной проектируемой улицы);

- дома блокированного типа;

- дома усадебного типа ( в старой части поселка).

Учреждния культурно – бытового обслуживания:

- дом культуры;

- физкультурно – оздоровительный комплекс.

Промышленные и коммунально-складские объекты:

- вынос  фермы КРС на новую площадку.

Озелененные территории:

- озелененный пешеходный бульвар от центра к прибрежной территории оз. Сямозеро;

- расчистка и благоустройство прибрежной зоны оз. Сямозеро.

Транспорт:

- организация транспортной площади перед ж.д и автобусной станцией.

Выводы:

- Реализован проект общественного центра с планируемыми объектами;

- Выполнены основные объемы жилищного строительства;

- Вынос  фермы КРС не произведен.

## 3.2 Планировочная организация территории

Архитектурно-планировочные решения базируются на сложившейся планировочной структуре населенных пунктов сельского поселения, развивая и дополняя ее с учетом современных требований.

Базовые принципы проектных предложений:

● Усиление взаимосвязи как внутри населенных пунктов, так и между населенными пунктами сельского поселения;

● Улучшение среды обитания в целом, регенерация (реорганизация), повышение качества среды;

●   Приоритетность охраны культурного наследия;

● Максимально возможный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

● Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков.

Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связность территорий между планировочными районами населенных пунктов и местами отдыха, местами приложения труда.

Проектные предложения по зонированию предусматривают развитие жилой застройки.

По проекту сохраняются значительные площади усадебной застройки.

Основные планировочные оси Эссойльского сельского поселения: автодорога регионального значения «Петрозаводск – Суоярви», железнодорожная магистраль «Петрозаводск – Сортавала – С. Петербург», озеро Сямозеро, Шотозеро, Вагатозеро, р. Сяпся.

Большая часть населенных пунктов расположены по береговой линии озер: Сямозеро, Шотозеро.

Территория Эссойльского сельского поселения обладает большим рекреационным потенциалом. На данное время функционирует большое количество баз отдых, туристических объектов,исторических поселений.

В Эссойльском сельском поселении определены зоны использования под туристско-рекреационную функцию:

-   в районе северного берега оз. Сямозеро (историческое поселение Лахта);

- в районе восточного берега оз. Сямозеро (Аллека, Сяпся, Сямозеро, историческое поселение Чуйнаволок);

- зона между озерами Сямозеро и Шотозеро с выходом на прибрежные территории;

- Курмойла, Нов. Пески, историческое поселения Сяргилахта, Рубчойла, Корза.

При детальной разработке рекреационных зон нужно учитывать генеральные планы населенных пунктов, рекреационный потенциал территории, санитарно - гигиенические и экологические нормы.

В южной части сельского поселения находятся заболоченные территории, которые являются памятниками природы.

На данное время в сельском поселении идет активное освоение  территории под индивидуальнее жилищное строительство за счет земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

## 3.3 Функциональное зонирование территории

п.Эссойла

Поселок с востока на запад пересекает автодорога «Петрозаводск – Суоярви», разделяя его на северную и южную части.

Северная часть ограничена береговой линией озера Сямозеро. С южной стороны проходит железнодорожная магистраль Петрозаводск – Сортавала – С. Петербург.

В соответствие со Схемой территориального планирования Пряжинского муниципального района п. Эссойла относится к населенным пунктам первого уровня (опорные).

Общественно-деловая застройка

Общественный центр сформирован в районе улицы Октябрьская с выходом к улице Центральной.

Вокруг центральной площади сформировались объекты общественной и социальной инфраструктуры: администрация, отделения связи, культурно – спортивный центр, средняя школа, детский сад, учреждения торговли, врачебная амбулатория. Центральная площадь сформировалась и не требует изменений.

В западном направлении по ул. Центральная находятся общеобразовательная школа, стационар АН РФ, учреждения торговли.

Жилая застройка

Структура поселка состоит из кварталов прямоугольной и радиальной конфигурации.

Среднеэтажная застройка расположена в центре поселка.

Активно застраиваются прибрежные территории индивидуальной и усадебной застройкой. При этом отсутствует четкое планирование участков, что приводит к хаотичному освоению территории.

В восточном направлении существуют территориальные резервы для освоения под ИЖС.

Промышленная и коммунально-складская зона

Промышленная и коммунально-складская зоны расположена  с южной стороны от главной автодороги.

Основные градообразующие предприятия - ЗАО «Эссойла», ОАО «Эссойльская ПМК-10», ООО «ЛесС», ЗАО «Шуялес».

На въезде в поселок работает АЗС.

Ферма КРС на прибрежной территории озера  на данное время не функционирует.

На территории Эссойльского сельского поселения работают три фермерских хозяйства.

Озелененные и рекреационные территории

Отсутствие скверов и озелененных участков на участках под ИЖС.

Недостаток участков озеленение по нормативам, отсутствие объектов рекреации в прибрежной зоне.

Основные населенные пункты Эссойльского сельского поселения:

с. Эссойла

Село расположено на южном берегу оз. Сямозеро, к западу от административного центра поселения – п. Эссойла.

Основная улица Озерная.

Южнее села проходит железнодорожная магистраль «Петрозаводск-Суоярви» и автомобильная дорога регионального значения «Петрозаводск-Суоярви».

На данное время отводятся участки под ИЖС возле региональной дороги.

На территории села и прилегающих землях располагаются:

- индивидуальная жилая застройка;

- земли с/х назначения;

- кладбище.

д.Сямозеро

Населенный пункт находится на южном берегу оз.Сямозеро, северо-восточнее административного центра - с. Эссойла.

Автомобильная  дорога регионального значения «Петрозаводск-Суоярви», огибает населенный пункт с южной и юго-западной стороны.

Застройка выходит на берег озера перпендикулярными проездами.

Основные улицы в жилой застройке – ул. Сямозерская, ул. Береговая и ул. Дачная.

По всей прибрежной территории располагаются базы отдыха.

На территории деревни и прилегающих землях располагается:

- ЗАО РМЗ;

- почта;

- индивидуальная жилая застройка;

- земли с/х назначения;

- кладбища;

п. Сяпся

Поселок расположен севернее от автомобильной дороги регионального значения «Петрозаводск-Суоярви».

Основной въезд в населенный пункт - автомобильная дорога регионального значения «Петрозаводск-Суоярви».

Застройка размещена по улице Школьная, по территории поселка с севера на юг проходит автомобильная дорога регионального значения «Подъезд к п. Кудема».

Второстепенные улицы в жилой застройке – ул. Ягодная, ул. Лесная, ул. Речная, пер. Дачный. Южнее поселка, проходит автомобильная дорога регионального значения «Петрозаводск-Суоярви».

На территории поселка и прилегающих землях располагается:

- детский сад;

- библиотека;

- дом культуры;

- ООО «Сяпся»;

- почта;

- индивидуальная жилая застройка;

- земли с/х назначения;

п. Соддер

Связь поселка с внешней транспортной сетью осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Прокойла-Новые Пески-Соддер» поселок разделен на две равные части рекой Шуя.

Основная транспортная ось – ул. Центральная, второстепенные улицы в жилой застройке – ул. Озерная, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Строителей.

Севернее поселка находится остановочный пункт «Новые Пески»  железнодорожной магистрали.

На территории поселка и прилегающих землях располагается:

- школа;

- ФАП;

- индивидуальная жилая застройка;

- земли с/х назначения;

д. Нижняя Салма

Населенный пункт расположен на северо-западном берегу оз. Вагатозеро

К западу от населенного пункта проходит автомобильная дорога регионального значения «Крошнозеро - Эссойла», по которой осуществляется связь населенного пункта с внешней транспортной сетью и административным центром сельского поселения.

Основная улица в жилой застройке - ул. Совхозная и ул. Заречная.

По основным улицам осуществляется связь жилых территорий с внешними магистралями (автодорога «Крошнозеро-Эссойла»).

На территории поселка и прилегающих землях располагается:

- индивидуальная жилая застройка;

- объекты леспрома;

- земли с/х назначения;

- кладбища;

п. Алекка

Населенный пункт находится на южном берегу оз. Сямозеро, северо-восточнее административного центра - с. Эссойла.

Автомобильная  дорога регионального значения «Петрозаводск-Суоярви», огибает населенный пункт с южной и юго-западной стороны.

В поселке размещаются базы отдыха.

На территории поселка и прилегающих землях находится:

- футбольное поле;

- индивидуальная жилая застройка;

- земли с/х назначения;

- кладбища;

ст. Новые Пески

Населенный пункт находится на северном берегу оз. Шотозеро, западнее административного центра - с. Эссойла.

Через населенный пункт проходит автомобильная дорога регионального значения.

Севернее проходит железнодорожная магистраль.

На центральной улице находится культурно – спортивный центр, библиотека, ФАП.

На территории станции и прилегающих землях:

- ж/д станция;

- индивидуальная жилая застройка;

- земли с/х назначения;

- кладбища;

Проектные предложения

Территориальное планирование Эссойльского сельского поселения направлено на развитие населённого пункта первого уровня – п.Эссойла и с.Эссойла, а также других населённых пунктов при сохранении сложившейся функционально-планировочной организации поселения.

Основные направления развития поселения:

- для развития п. Эссойла и крупных населенных пунктов требуется изменение границ данных населенных пунктов;

- расширение границ населенных пунктов Эссойльского сельского поселения возможно за счет перевода земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов;

- участки ветхого и аварийного фонда необходимо выделять под новое среднеэтажное строительство;

- размещение объектов транспортной инфраструктуры вдоль региональной трассы, проходящей по территории Эссойльского сельского поселения с учетом экологических и санитарно-гигиенических норм;

- освоение прибрежных территорий озер Сямозеро и Шотозеро под рекреационную функцию;

- требуется разработка единой планировочной структуры туристических зон на территории поселения;

- развитие горнопромышленного комплекса поселения.

п.Эссойла

Общественно-деловая зона

Существующая центральная площадь  поселка по улицам Октябрьской, Центральной и главный пешеходный бульвар требует комплексной реконструкции, устройство твердого покрытия, озеленение и благоустройство территории.

Планируемые  объекты общественно-деловой застройки предлагается в районе существующей застройки по улице Октябрьской:

- предприятие общественного питания;

- детское дошкольное учреждение;

- гостиница.

Объекты бытового обслуживания (магазин, кафе, парикмахерская и т.д.)  планируются на территории участков нового жилищного строительства.

Размещение детских дошкольных учреждений и объектов бытового обслуживания предусмотрены с учетом пешеходной доступности и структуры  жилых образований.

Жилая зона

Проектом предлагается размещение новой жилой застройки вдоль  береговой линии оз. Сямозеро в разных районах поселка.

Новый жилой квартал индивидуальной застройки с приусадебными участками планируется от центра поселка в северном направлении, на свободных территориях с выходом на прибрежную линию озера.

Композицией планировки предусмотрены пешеходные бульвары с выходом к озеру Сямозеру и к существующему центру поселка.

Планировочная структура нового жилого образования сформирована с учетом существующей транспортной сети поселка.

В районе въезда в поселок с восточной стороны, вдоль автодороги «Петрозаводск – Суоярви», отводится участок под  индивидуальную жилую застройку за счет перевода земель лесного фонда.

Участок застройки планируется с учетом размещения новой рекреационной зоны вдоль побережье оз. Сямозеро.

Предусматривается объединение селитебной территории  с рекреационной зоной  в единую структуру вдоль озера.

На данный момент идет процесс выделение отводов  новых земельных участков под жилищное строительство.

Планировка застройки решена с учетом  санитарно-экологических нормативов.

Строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки планируется на месте ветхого и аварийного фонда  в районе улиц - Октябрьской, Совхозной.

Объекты туризма и рекреации

Основными задачами генерального плана являются:

разработка предложений по комплексной организации и охране природного ландшафта;

зонирование территории;

построение градостроительной системы рекреационных образований.

Хорошая транспортная доступность, прилегающей к п. Эссойла территории, богатый природный потенциал, в том числе наличие озера, дают возможность для развития мест отдыха.

Планировочная структура поселка дает возможность развитию объектов туризма и отдыха вдоль береговой линии озера Сямозеро.

Существующие базы отдыха располагаются по восточному побережью озера Сямозера, в районе п. Алекка.

Анализ существующего состояния территории поселка выявил свободную территорию для развития рекреационной функции.

Участок между существующей застройкой поселка и п. Алекка в восточном направление предлагается под комплексное освоение объектами туризма и отдыха.

Данная территория включает в себя лесопарковую зону с системой пешеходных связей, базы отдыха,  места для  кратковременного отдыха, объекты обслуживания.

Наличие восточнее по береговой линии озера, существующих баз отдыха   предусматривает создание  с планируемыми объектами единой полифункциональной рекреационной зоны.

Участок автодороги «Петрозаводск – Суоярви» проходит параллельно береговой линии, тем самым дает возможность создание удобных перпендикулярных входов в рекреационную зону.

Также новый участок под базу отдыха размещается по западному побережью озера Сямозеро.

Естественность облика ландшафта - основное достоинство озерных районов Эссойльского сельского поселения, тем самым строительство доминантных крупных объектов нецелесообразно.

Для сохранение ландшафтного потенциала рекомендуется размещение рекреационных объектов только на одном берегу озера оставляя нетронутой природу на противоположном берегу.

Более детальная проработка объектов туризма и отдыха  требуется на следующих стадиях проектирования.

Производственная зона

В соответствие со Схемами территориального планирования Республики Карелия и Пряжинского муниципального района предлагается строительство двух животноводческих ферм на 800 голов КРС и реконструкция  предприятия по переработке молока.

Данные объекты размещаются на территории ЗАО «Эссойльское».

Возможно размещение объектов транспортной инфраструктуры вдоль региональной трассы, проходящей по территории Эссойльского сельского поселения.

Наличие автомобильной дороги «Петрозаводск – Суоярви», дает возможность  размещения объектов транспортной инфраструктуры вдоль трассы.

Проектом предлагается организация цеха по переработке и заготовке рыбной продукции на существующих территориях, занятых под сельскохозяйственное производство ЗАО «Эссойльское».

Планируемые  территории отведены с учетом экологических и санитарно-гигиенических норм и не препятствует развитию селитебной застройки.

Объекты специального назначения

Существующий земельный участок кладбища п. Эссойла требует расширение.

Увеличение кладбища предусмотрено в северо-восточном направление вдоль   автодороги «Петрозаводск – Суоярви» с учетом санитарно-экологических нормативов и размещение селитебной территории.

Проектом предусматривается мероприятие по выносу и рекультивации несанкционированной свалки в восточном направлении от поселка.

с. Эссойла

Общественно-деловая зона

Проектом предусмотрено предприятие общественного питания на территории существующего торгового центра по ул. Строителей.

Жилая зона

Отдельные отводы под индивидуальную застройку с приусадебными участками планируется в разных частях села:

- в западном направлении, на берегу озера, за счет перевода земель лесного фонда;

-    в районе ул. Набережной на свободных территориях;

- в районе существующей застройки, вдоль автомобильной дороги «Петрозаводск – Суоярви»;

На данный момент идет процесс выделение отводов  земельных участков под жилищное строительство.

Объекты специального назначения

Проектом предусматривается мероприятие по выносу и рекультивации несанкционированной свалки в юго-западном направлении от села.

д.Сямозеро

Деревня Сямозеро состоит из двух отдельных земельных участков, расположенных по береговой линии оз. Сямозеро.

Планируется объединение территории деревни в единое пространство, за счет включение земельных отводов между отдельными участками.

Жилая зона

Два новых отвода индивидуальной застройки с приусадебными участками планируются на месте земель лесного фонда:

- между существующими участками деревни;

-на примыкание к южной границе деревни.

На территории новой жилой застройки предусматривается  размещение учреждений торговли (магазины).

Проектом предлагается  включение отводов под ИЖС в земли населенного  пункта, перевод земель лесного фонда и изменение границ деревни Сямозеро.

д. Нижняя Салма

Деревня Нижняя Салма состоит из двух земельных участков, расположенных по береговой линии оз. Вагатозеро.

Жилая зона

Отвод индивидуальной застройки с приусадебными участками планируется на месте земель лесного фонда, на границе с южным участком деревни, на берегу оз. Вагатозеро.

Проектом предлагается  включение жилого отвода в земли населенного  пункта, перевод земель лесного фонда и изменение границ д. Нижняя Салма.

д. Лахта

Деревня Лахта состоит из трех отдельных земельных участков расположенных по береговой линии оз. Сямозеро, вдоль автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к п. Кудама».

Жилая зона

Отвод индивидуальной застройки с приусадебными участками планируется на месте земель сельскохозяйственного назначения, на западном участке деревни, на берегу оз. Сямозеро.

Проектом предлагается  включение жилого отвода под ИЖС в земли населенного  пункта, перевод земель  сельскохозяйственного назначения и изменение границ деревни Лахта.

д. Кудама

Объекты туризма и рекреации

Хорошая транспортная доступность, богатый природный потенциал, в том числе наличие рек и водоемов, дают возможность для развития мест отдыха.

Проектом предлагается размещение  туристической  базы на берегу оз. Сямозеро, на примыкании с  существующей территорией базы отдыха за пределами населенного пункта.

п. Алекка

Объекты туризма и рекреации

Существующие базы отдыха располагаются по восточному побережью озера Сямозера, в районе поселка.

Участок между существующей застройкой п. Эссойла и п. Алекка в восточном направлении предлагается под комплексное освоение объектами туризма и отдыха.

Новый участок под строительство базы отдыха предлагается между существующими базами отдыха с выходом на берег озера.

п. Новые Пески

Общественно-деловая зона

Существующая центральная часть поселка требует комплексной реконструкции, устройство твердого покрытия, озеленение и благоустройство территории.

Планируемое учреждение торговли  размещается в центральной части, рядом с культурно – спортивным центром  и библиотекой.

Жилая зона

Два отвода под индивидуальную застройку с приусадебными участками планируются на месте земель лесного фонда:

- в северной части поселка за железнодорожной магистралью;

- в южной части поселка на берегу оз. Шотозеро.

Проектом предлагается  включение отводов под ИЖС в земли  населенного  пункта, перевод земель лесного фонда и изменение границ п. Новые Пески.

Объекты специального назначения

Проектом предусматривается мероприятие по выносу и рекультивации несанкционированных свалок в северной части поселка.

п. Соддер

Жилая зона

Новое строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками планируется на месте ветхого и аварийного фонда по улицам Центральная, Школьная.

На территории новой застройки планируется учреждение торговли.

п. Сяпся

Поселок Сяпся состоит из двух отдельных земельных участков, расположенных по береговой линии оз. Сямозеро, вдоль автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к п. Кудема».

Общественно-деловая зона

Существующая центральная часть поселка по улице Школьной требует комплексной реконструкции, устройство твердого покрытия, озеленение и благоустройство территории.

Планируемые  объекты общественно-деловой застройки предлагается в районе существующей застройки в центральной части:

- предприятие общественного питания;

- культурно-спортивный центр.

Жилая зона

Отвод индивидуальной застройки с приусадебными участками планируется на месте земель сельскохозяйственного назначения, на границе с северным участком поселком, на берегу оз. Сямозеро.

Строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки планируется на месте ветхого и аварийного фонда.

Проектом предлагается  включение отвода под ИЖС в земли населенного  пункта, перевод земель сельскохозяйственного назначения и изменение границ поселка Сяпся.

Объекты туризма и рекреации

Данная территория имеет транспортную доступность, богатый природный потенциал, наличие рек и водоем дает возможность для полноценного отдыха.

Существующие базы отдыха располагаются по восточному побережью озера Сямозера.

Анализ существующего состояния территории поселка выявил свободные  территории для развития рекреационной функции.

Проектом предлагается размещение 2 туристических  баз отдыха:

-  на существующей территории базы отдыха за пределами населенного пункта, на берегу оз. Сямозеро. Данная территория включает в себя лесопарковую зону с системой  пешеходных связей, базами отдыха, объектами обслуживания.

- в границах населенного пункта, на территории южного участке поселка.

д. Курмойла

Жилая зона

Отвод индивидуальной застройки с приусадебными участками планируется на месте земель лесного фонда, в юго-восточном  направлении на берегу оз. Сямозеро.

Проектом предлагается  включение отвода под ИЖС в земли населенного пункта, перевод земель в земли населённого пункта  и изменение границ д. Курмойла.

д. Чуралахта

Деревня Чуралахта состоит из трех отдельных земельных участков по береговой линии оз. Сямозеро.

Планируется объединение территории деревни в единое пространство, за счет включение земельных отводов между отдельными участками.

Жилая зона

Отвод индивидуальной застройки с приусадебными участками планируется на месте земель сельскохозяйственного назначения, на границе с северным участком деревни.

Проектом предлагается  включение отвода под ИЖС в земли населенного  пункт, перевод земель сельскохозяйственного назначения и изменение границ деревни Чуралахта.

Объекты туризма и рекреации

Хорошая транспортная доступность, прилегающей к д.Чуралахта территории, богатый природный потенциал, в том числе наличие озера, дают возможность для развития мест отдыха.

Существующие базы отдыха располагаются по восточному побережью озера Сямозера.

Анализ существующего состояния территории поселка выявил свободные  территории для развития рекреационной функции.

Проектом предлагается создание  туристических  баз отдыха на свободных территорий между отдельными участками  населенного пункта, на берегу оз. Сямозеро.

Проектом предлагается  включение отвода в земли населенного  пункт, перевод земель сельскохозяйственного использования и изменение границ деревни Чуралахта.

Резервные территории

Территория Эссойльского сельского поселения на существующее состояние и сроки реализации градостроительной документации не требуют резервных территорий под перспективное развитие.

Площади планируемых территорий на проектный срок и первую очередь полностью отвечает потребности градостроительного развития сельского поселения.

3.4 Предложения по изменению границ населенных пунктов

Проектом предлагаются новые границы населенного пункта сельского поселения, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, т. е. принимаются во внимание:

- территории, не входящие в настоящее время в черту населенных пунктов, но уже «работающие» на них;

- территории, необходимые для дальнейшего развития населенных пунктов по архитектурно-планировочным соображениям.

Изменение границ населенных пунктов  Эссойльского сельского поселения предлагается за счет перевода земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Генеральным планом предлагается изменение границ для данных населенных пунктов:

- п.Эссойла;

- д.Сямозеро;

- д. Нижняя Салма;

- д. Лахта;

- п. Новые Пески;

- п. Сяпся;

- д. Курмойла;

- д. Чуралахта.

Таблица 1. Изменение земель населенных пунктов Эссойльского сельского поселения

|  | Наименование населенного пункта | Существующее положение (га) | Изменение на проект (га) | Итого (га) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселок Эссойла | 221,8 | 23,6 | 245,4 | 17 га из земель лесного фонда и 6,6 из земель сельскохозяйственного назначения |
|  | поселок Соддер | 46,9 | - | 46,9 | - |
|  | деревня Каменьнаволок | 13,1 | - | 13,1 | - |
|  | деревня Улялега | 10,5 | - | 10,5 | - |
|  | деревня Лахта | 47,8 | 1,5 | 49,3 | из земель сельскохозяйственного назначения |
|  | деревня Чуйнаволок | 41,5 | - | 41,5 | - |
|  | деревня Иванисто | 8,6 | - | 8,6 | - |
|  | деревня Корза | 29,8 | - | 29,8 | - |
|  | поселок Кунгозерский | 11,6 | - | 11,6 | - |
|  | деревня Метчелица | 38,5 | - | 38,5 | - |
|  | деревня Мишинсельга | 9,2 | - | 9,2 | - |
|  | деревня Проккойла | 14,9 | - | 14,9 | - |
|  | деревня Рубчойла | 29,3 | - | 29,3 | - |
|  | деревня Салменица | 12,6 | - | 12,6 | - |
|  | поселок Новые Пески | 50,8 | 5,7 | 56,5 | из земель лесного фонда |
|  | поселок Сяпся | 62,3 | 7,5 | 69,8 | из земель лесного фонда |
|  | поселок Кудама | 56,5 |  | 56,5 |  |
|  | деревня Чуралахта | 18,3 | 11,3 | 29,6 | из земель сельскохозяйственного назначения |
|  | деревня Алекка | 8,8 | - | 8,8 | - |
|  | деревня Ангелахта | 14,1 | - | 14,1 | - |
|  | деревня Курмойла | 21,8 | 2,2 | 24 | из земель лесного фонда |
|  | деревня Нижняя Салма | 41,3 | 6,2 | 47,5 | из земель лесного фонда |
|  | деревня Сяргилахта | 8,9 |  | 8,9 | - |
|  | деревня Сямозеро | 55,8 | 7,5 | 63,3 | из земель лесного фонда |
|  | село Эссойла | 90,9 | - | 90,9 | - |

3.5 Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую

1. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:

1) земель, находящихся в федеральной собственности, - Правительством Российской Федерации;

2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, - органами местного самоуправления;

4) земель, находящихся в частной собственности:

земель сельскохозяйственного назначения - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

земель иного целевого назначения - органами местного самоуправления.

Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном Земельным кодексом и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Таблица 2. Баланс земель по категориям Эссойльского сельского поселения

|  | Категория | Существующее положение(га) | Предложение на проект(га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | земли населенных пунктов | 965,6 | 1 031,1 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 4 198,0 | 4 190,0 |
| 3 | земли лесного фонда | 92 150,0 | 92 053,5 |
| 4 | земли водного фонда | 41 717,4 | 41 717,4 |
| 5 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 607,0 | 646,0 |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |
| 7 | земли запаса | 32,0 | 32,0 |
|  | Итого | 139 670 | 139 670 |

3.6 Порядок установления или изменения границ населенных пунктов

1. Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

  - Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

# 4. Социально-экономическое положение района

## 4.1 Население

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Карелия, численность населения республики до 2015 года будет сокращаться за счет естественной убыли. К 2025 году ситуация изменится в лучшую сторону, произойдет увеличение численности населения за счет естественного прироста. Показатели по естественному приросту населения Республики Карелия приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Демографические показатели по Республике Карелия

| Наименование | Перспективная численность на расчетные сроки |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2025 |
| Численность населения, тыс. чел. | 680,0 | 700,0 |
| Естественный прирост, убыль (-) населения, тыс. чел. | - 13,1 | 20,0 |
| Коэффициент естественного прироста, убыли (-), на 1000 чел. | - 1,9 | 2,9 |

Учитывая тенденцию укрупнения городов в целом по стране, при инвестиционном пути развития Пряжинского района в целом, в том числе и Эссойльского сельского поселения, территория поселения будет привлекательной для населения, возможно сохранение, а в дальнейшем и увеличение численности населения.

В проекте принимается следующая расчетная численность населения:

- на первую очередь – 4,5 тыс. чел;

- на расчетный срок –5,0 тыс. чел.

## 4.2 Обеспечение объектами социальной сферы

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Эссойльского сельского поселения расположен ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования.

В основу предложений положены Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских поселений, (далее СНиП 2.07.01-89*).

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Расчет по предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания произведен по двум вариантам развития Эссойльского сельского поселения.

Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование).

С учетом возможных тенденций миграционного прироста населения и роста рождаемости, соответственно увеличения количества детей дошкольного возраста, в перспективе возникает необходимость организации дополнительных групп в с. Эсслойла, п. Соддер, п. Сяпся и д. Новые пески. Общее количество мест в детских дошкольных учреждениях на расчетный срок должно составить 250. Наряду с муниципальными, возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Существующей мощности школ и школы-интерната достаточно для удовлетворения перспективной потребности в общеобразовательных учреждениях.

Таблица 4. Учреждения образования Эссойльского сельского поселения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Показатели на первую очередь | Показатели на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 225 | 250 |
| Общеобразовательные школы | мест | 490 | 545 |

Учреждения культуры и спорта

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Показатели по учреждениям культуры представлены в таблице ниже.

Таблица 5. Учреждения образования Эссойльского сельского поселения

| Предприятия и учреждения | Единицы измерения | Показатели на первую очередь | Показатели на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры | м2 общей площади | 225 | 250 |
| Библиотеки | тысяч томов | 20 | 23 |
| Специализированные внешкольные учреждения | мест | 54 | 60 |

Спортивные сооружения поселения расположены в п. Эссойла. В проекте предлагается реконструкция спортивных сооружений. Существующих площадей спортивных сооружений достаточно для удовлетворения потребностей населения в спортивных сооружениях, но для обеспечения доступности населению спортивных сооружений проектом предлагается организация небольших площадок и залов в населенных пунктах поселения с численностью населения более 100 человек.

Учреждения здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений медицинского обслуживания предусматриваются аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Перспективные показатели по учреждениям здравоохранения представлены в таблице ниже.

Таблица 6. Учреждения здравоохранения Эссойльского сельского поселения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Показатели на первую очередь | Показатели на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Врачебная амбулатория | посещений в смену | 100 | 100 |
| Аптечный пункт | объект | 3 | 3 |
| Аптеки, киоски | м2 общей площади | 45 | 50 |

В сфере здравоохранения проектом предлагается организация аптечных пунктов в населенных пунктах поселения. Существующей мощности врачебной амбулатории достаточно для удовлетворения потребности населения в учреждениях здравоохранения.

Учреждения торговли общественного питания, размещения и бытовое обслуживание

На перспективу необходимо развивать сеть предприятий бытового обслуживания. Организовать места размещения приезжающих на отдых людей (гостиница, гостевые дома). Организовывать предприятия общественного питания, развивать торговлю. Расчет по предприятиям бытового обслуживания представлен в таблице ниже.

Таблица 7. Учреждения обслуживания Эссойльского сельского поселения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Показатели на первую очередь | Показатели на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади | 315 | 350 |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади | 135 | 150 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.) | рабочих мест | 9 | 10 |
| Предприятия общественного питания | мест | 180 | 200 |
| Гостиницы | мест | 30 | 30 |
| Пожарное депо | пожарный автомобиль | 0,9 | 1,0 |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 1,1 | 1,2 |

Проектом предлагается организация сети предприятий общественного питания по всему поселению, на расчетный срок довести количество мест до 200.

Проектом предлагается строительство гостиницы в п. Эссойла, организация гостевых домов в населенных пунктах поселения.

Необходимо повсеместно развивать предприятия бытового обслуживания, организовать мини общественно-деловые центры с парикмахерскими, мастерские по ремонту одежды и обуви.

## 4.3 Жилой фонд и новое жилищное строительство

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Эссойльского сельского поселения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.

Стратегической целью государственной жилищной политики является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Реализация этой стратегической цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения;

- создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан;

- обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений.

Проектный объем жилищного строительства определен исходя из заявок населения на выделение участков под индивидуальное жилищное строительство и количества переселяемого из ветхого и аварийного жилья населения.

Жилищное строительство на расчетный срок предусматривается за счет выделения новых участков и строительства жилья на территориях занятых ветхим и аварийным фондом.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических данных Республики Карелия и рассчитанных на перспективу в соответствии с таблицей ниже.

Таблица 8. Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений по Республике Карелия. (Региональные градостроительные нормативы)

| Наименование | Расчетные показатели, м2/чел. |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений | 26,0 | 32,0 |
| в том числе: - в городской местности | 25,0 | 30,7 |
| из них государственное и муниципальное жилье | - | - |
| - в сельской местности | 29,0 | 35,7 |

Для формирования в рынка доступного жилья предполагается создание эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах и удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения на уровне, соответствующем их платежеспособности, а также механизмов поддержки развития и функционирования этого рынка и повышения доступа на него для определенных групп населения, нуждающихся в такой поддержке.

Основные цели региональной целевой программы (РЦП) «Жилище» – повышение доступности приобретения жилья для граждан, увеличение объема ипотечного жилищного кредитования, повышение качества коммунальных услуг,  обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания в жилых помещениях.

Мероприятия региональной целевой программы направлены на решение задач:

- создание условий для увеличения предложений жилья в Республике Карелия,

- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан, а также оказание государственной поддержки по обеспечению жильем молодых семей, молодых специалистов на селе;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с объемами государственных обязательств.

В настоящее время общий объем жилищного фонда Эссойльского сельского поселения составляет 136,7 тыс. м2. На одного жителя Эссойльского сельского поселения приходится 29,9 м2 жилой площади. Согласно Стратегии развития Республики Карелия до 2020 года, к 2015 году планируется улучшение жилищных условий граждан, и повышение обеспеченности жильем на одного человека до 26,06 кв.м.

Согласно результатам региональной программы «Жилище», в среднем, в год в каждом поселении республики вводилось около пяти новых индивидуальных домов. При положительном варианте развития поселения эта тенденция сохранится. Участки под строительство индивидуальных домов будут выделяться в основном молодым семьям и семьям, переехавшим в Пряжинский район для постоянного проживания.

Замена ветхого и аварийного фонда будет происходить за счет строительства многоквартирных домов на вновь выделенных участках и на занятых этим фондом участках. Замена ветхого и аварийного фонда будет происходить в две очереди строительства.

В проекте на первую очередь строительства принимаем показатель обеспеченности жильем – 31,1 м2 на одного человека. При сохранении численности населения на существующем уровне необходимо увеличение существующего общего объема жилищного фонда  до 140,0 тыс. м2 жилья (на первую очередь).

Снос и замену 7,8 тыс. м2 ветхого и аварийного жилья проектом предлагается осуществить за двадцать лет.

Для нормативного обеспечения населения жилищным фондом на первую очередь строительства потребуется возвести 6,8 тыс. м2 жилья. В том числе:

- взамен ветхому и аварийному фонду 2,5 тыс. м2 жилья в блокированных многоквартирных жилых домах;

- на участках выделенных под индивидуальное жилищное строительство      4,3 тыс. м2.

На расчетный срок предлагается увеличение численности населения до 5,0 тыс. чел. Жилищная обеспеченность на расчетный срок – 35,7 м2 на человека. Общая площадь жилой застройки – 153,5 тыс. м2. Убыль жилого фонда за счет сноса ветхого и аварийного фонда составит 4,5 тыс. м2.

Объемы нового строительства – 17,5 тыс. м2, из них:

- взамен ветхому и аварийному фонду 3,5 тыс. м2 жилья в многоквартирных жилых домах;

- индивидуальной жилой застройки – 14,0 тыс. м2, из них:

- строительство за счет средств населения на существующих участках, реконструкция и достраивание индивидуальных жилых домов 9,7 тыс. м2;

- строительство индивидуальных жилых домов на выделенных участках- 4,3 тыс. м2

Для обеспечения потребностей населения в жилье проектом предлагается  строительство 24,3 тыс. м2 жилья на расчётный срок, или это составляет 1,2 тыс. м2 в год.

## 4.4 Производственно-хозяйственный комплекс

В качестве ключевых движущих факторов развития Эссойльского сельского поселения является выгодное транспортно-географическое положение, наличие сельскохозяйственных угодий и лесных ресурсов, наличие туристских ресурсов.

Повышение уровня и качества жизни населения должно стать основной целью администрации поселения. Необходимо повышать инвестиционную и социальную привлекательности территории. Сохранить и приумножить социально-культурный потенциал территории.

Сельское хозяйство

Основной отраслью производства Эссойльского сельского поселения останутся сельское хозяйство и лесозаготовка. Существующие предприятия этих отраслей должны подвергнуться реформированию. ЗАО «Эссойльское» необходима поддержка на муниципальном и региональном уровне.

Населенные пункты предлагается развивать за счет других отраслей сельского хозяйства (рыбоводство, пчеловодство, овцеводство), стимулировать развитие фермерских и личных подсобных хозяйств.

В последние годы основной проблемой в агропромышленном секторе экономики является реализация и переработка сельскохозяйственной продукции. Необходимо повысить конкурентоспособность производимой сельскохозяйственными предприятиями продукции, приблизить пункты переработки к местам производства.

Проектом предлагается:

- Усилить позиции сельского хозяйства в экономике сельского поселения с целью повышения занятости населения. В проекте учитываются предложения Схем территориального планирования Республики Карелия и Пряжинского муниципального района. В соответствии с утвержденными схемами предлагается построить две животноводческие фермы по 800 голов КРС в с. Эссойла на первую очередь (до 2020 года);

- Организовать цех по переработке и заготовке рыбной продукции на существующих территориях, занятых под сельскохозяйственное производство ЗАО «Эссойльское».

- Поддержать развития малого бизнеса и предпринимательства, а именно:

- развитие ЛПХ;

- развитие фермерских хозяйств;

- организация пункта приема продукции от населения в п. Эссойла.

4. Развитить и организовать рыбоводческие хозяйства в п. Сяпся, д. Чуралахта.

Лесопромышленный комплекс

Отраслью специализации Эссойльского сельского поселения кроме сельского хозяйства, является лесозаготовка.

В сфере лесопромышленного комплекса необходима организация предприятий по глубокой переработке древесины, использование опыта финских предприятий.

Проектом предлагается в сфере лесопромышленного комплекса:

- развивать предприятия лесопромышленного комплекса;

- развивать складские комплексы лесоперерабатывающих предприятий.

Промышленность

Проведенные в районе в прошедшие годы геологические изыскания выявили большие и разнообразные запасы полезных ископаемых, которые позволяют развивать горнопромышленную отрасль.

На территории Эссойльского сельского поселения наиболее освоены месторождения минеральных строительных материалов (строительного камня, гравия).

В перспективе возможна реализация проекта по организации добычи и переработки пегматитов месторождения «Кюрьяла» с сырьевой базой на 25 лет, который позволит осуществлять стабильные поставки пегматита по России и в страны ближнего и дальнего зарубежья и организовать высокодоходное производство кварц-микроклиновых и кварц-плагиоклазовых концентратов.

Разработка данного месторождения позволит создать новые рабочие места для жителей п.Новые Пески и п. Соддер.

## 4.5 Туризм и рекреация

Эссойльское поселение, в силу своего географического положения и особенностей исторического развития располагает необходимыми ресурсами для развития туризма.

Рекреационные ресурсы Эссойльского сельского поселения позволяют формировать разнообразные, ориентированные на конкретных потребителей, туристские продукты. Это – водный туризм по озерам, познавательные, экологические, историко-этнографические, событийные туры и экскурсии, рассчитанные на самые различные категории туристов.

Туристический сезон на территории городского поселения начинается с последней недели мая и продолжается до середины октября. Именно на этот период приходится большее количество туристов. Численность населения поселения в этом период увеличивается в три раза, за счет проживающих на дачных и садовых участках, приезжающих на лето к родственникам и туристов, размещающихся на специально оборудованных базах и самостоятельно организованных стоянках.

Богатство и разнообразие природы Республики Карелия Пряжинского района многие годы привлекают туристов.

На территории Эссойльского сельского поселения самыми посещаемыми объектами являются – оз. Сямозеро, оз. Шотозеро. Услуги по размещению гостей оказывает местное население, многие приезжают к родственникам. В летнее время на берегах озер появляется множество самостоятельно организованных туристами стоянок. Доходы от такого туризма практически не пополняют бюджет муниципального образования.

Проблемы развития и использования потенциала туристских ресурсов:

- информационный дефицит: отсутствие возможности получить точную, подробную, достоверную информации о туристских ресурсах поселения для планирования туристического путешествия (как для туроператоров, потенциальных инвесторов так для туристов и самостоятельных путешествующих;

- низкое качество продукта: недостаток мест размещения, соответствующих международному уровню, стандарты презентаций достопримечательностей неудовлетворительны;

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры и туристских маршрутов не позволяет использовать природные объекты;

- недостаточное количество средств размещения, низкий уровень сервисного обслуживания, значительный износ существующей материальной базы;

- спортивные комплексы и гостиницы слабо используются в туристских целях, не готовы к приему туристов;

- использование природных рекреационных ресурсов без соблюдения нормативов антропогенной нагрузки;

- фактическое отсутствие охраны природных объектов.

Проблемы формирования местного туристского рынка:

  - частный, средний и малый бизнес в Пряжинском городском поселении не имеет достаточных ресурсов и не выдерживают конкурентной борьбы с зарубежными и крупными отечественными туроператорами;

  - значительная часть дохода извлекаемого от наиболее прибыльных видов туризма не пополняет бюджет поселения, так как большинство фирм зарегистрированы в Петрозаводске и других крупных городах, а также изымается и обращается в теневом секторе экономики.

Проблемы нормативного правового обеспечения:

  - не разработаны дифференцированные ставки платежей (сборов) за пользование рекреационными ресурсами;

  - не разработан кадастр природных рекреационных ресурсов Пряжинского городского поселения, не осуществлено разграничение прав собственности на туристские ресурсы между органами местного самоуправления, региональными и федеральными органами власти и туристскими фирмами;

  - отсутствуют правила по проектированию туристских объектов и застройке туристических объектов и застройке рекреационных территорий.

На территории Эссойльского сельского поселения сохранилась исторически сложившаяся система расселения этнической группы пряжинских (сямозерских) карелов-ливвиков, основу которой составляют исторические поселения, связанные сухопутными и водными путями сообщения, сформировавшимися в течение столетий, и ценное природно-ландшафтное окружение.

В исторических поселениях полностью или частично сохранилась традиционная объемно-планировочная структура и историческая застройка, которая представлена традиционными крестьянскими домами-комплексами и отдельно стоящими хозяйственными постройками: амбарами, банями, хлевами. Особую роль в застройке поселения играют часовни, которые вместе с культовыми рощами являются своеобразными архитектурными доминантами. Благодаря сохранившейся исторической среде эти поселения представляют сейчас своеобразные заповедники народного деревянного зодчества и традиционной карельской культуры.

Таблица 9. Исторические поселения на территории Эссойльского сельского поселения

| № | Наименование объекта | Время | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Деревня Корза | сер. XVII в. | в 3 км от п.Эссойла |
| 4 | Деревня Рубчойла | XVIII в | в 6 км от п.Эссойла |
| 5 | Деревня Сяргилахта | сер. XVI в. | в 15 км от п.Эссойла |
| 6 | Деревня Лахта | XVI в. | в 5 км от п.Кудама |
| 7 | Деревня Руга | XVI в. | в 5 км от п.Кудама |
| 8 | Деревня Корбинаволок | нач. XVII в. | в составе п. Лахта, в 5 км от п. Кудама |
| 9 | Деревня Трофимнаволок | к. XVI в. | в составе п. Лахта, в 5 км от п. Кудама |
| 1 | Деревня Чуйнаволок | XVII в. | в 15 км от п. Кудама |

Культурное наследие Эссойльского сельского поселения нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

- выявление и музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма);

- обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий;

- проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета поселения);

- популяризация объектов культурного наследия (познавательного туризма);

- создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

Используя богатейшие природные возможности на территории Эссойльского поселения, можно развивать следующие виды туризма:

Экологический. Экологический туризм (экотуризм) — это те варианты, виды и способы познавательных путешествий различной сложности, для которых главным ресурсом, а также мотивацией является естественная природная среда, или её отдельные элементы: пейзажи, памятники природы, определенные виды растений или животных, или их сочетание. Одним из таких объектов на территории Эссойльского сельского поселения является зоокомплекс «Три медведя».

Зоокомплекс является экологическим научно-экспозиционным комплексом. На базе зоокомплекса возможно экологическое просвещение, осуществление экологического мониторинга за природной средой, различными видами лесной фауны.

Познавательный (Этнографический). Познавательный туризм связан с информационным потреблением рекреационных ресурсов. Он ориентирован, преимущественно, на ознакомление туристов с культурными ценностями: археологическими и культурно-историческими памятниками, архитектурными ансамблями, этнографией (быт, культура, традиции народов, фольклор), хозяйством (традиционный уклад жизни карелов, вепсов).

Экскурсионные туры в рамках этнографического туризма могут включают знакомство с культурой коренных народов и типами традиционного природопользования, участие в мастер-классах по изготовлению изделий народного творчества и декоративно-прикладного искусства. Основными объектами туристского интереса здесь являются исторические поселения Эссойльского сельского поселения.

Знакомство с бытом коренного населения в должно стать дополнением к турам активных видов отдыха (водный туризм, велотуризм), а в дальнейшем необходимо создавать объекты этнографического туризма. Например, создать этнокультурный центр, который будет заниматься организацией:

- традиционных этнографических праздников;

- конкурсов изделий народного творчества и декоративно-прикладного искусства, мастер-классов;

- ярмарок и реализации сувениров.

Водный туризм — один из видов спортивного туризма, который заключается в преодолении маршрута по водной поверхности. Различают несколько видов водного туризма: сплав по рекам на плотах и байдарках. Этот вид туризма необходимо развивать на озерах Эссойльского сельского поселения, на реках Сяпся и Шуя.

Пешеходный туризм - вид спортивного туризма. Основной целью является пешее преодоление группой маршрута по слабопересечённой местности.

Проектом предлагается организация пеших маршрутов по территории Эссойльском сельском поселения, это могут быть маршруты выходного дня.

В зимнее время предлагается развивать лыжный туризм. Лыжный туризм является одним из наиболее массовых видов активного туризма. В настоящее время не получил должного распространения в Эссойльском сельском поселении. Проектом предлагается развить данный вид туризма. В перспективе предлагается организация лыжных туров по территории Пряжинского национального района с максимальным комфортом. В сопровождении снегоходов, которые прокладывают лыжню, перевозят багаж и снаряжение. Ночевки во время лыжных маршрутов могут быть организованы и в теплых гостевых домах и на специально оборудованных турбазах.

Кроме этого проектом предлагается развивать активные виды зимнего отдыха: снегоходные сафари, вездеходные туры на внедорожниках, квадроциклах, ралли-туры.

Событийный туризм - направление сравнительно молодое и чрезвычайно интересное. Основная цель поездки приурочена к какому либо событию.

В Эссойльском поселении в д. Алекка ежегодно проводится фестиваль охотников «Медолапый — диво леса». Это праздник, который своими корнями уходит в прошлое народа, когда охотники уходили на охоту или возвращались с охоты. Это всегда сопровождалось специальными обрядами, это всегда был праздник. С другой стороны, это пропаганда здорового образа жизни, особенно среди молодежи. И название праздника выбрано не случайно. Медведь - это культовая фигура зверя для народов Карелии, поэтому медведем его обычно никто не называет, только уважительно медолапым. Здесь возможна организация памятника медведю, что в дальнейшем может стать объектом показа всех видов туристических маршрутов.

Для развития туризма необходимо создать систему подготовки кадров для работы в сфере обслуживания, начиная от качественной подготовки персонала с самого нижнего звена (обслуживающий персонал гостиничных комплексов) и заканчивая управляющими.

Для формирования имиджа Пряжинского национального района как привлекательной туристической зоны необходимо наладить издание высококачественной печатной, фото- и видеопродукции. Создать свой туристический портал в сети Интернет. Организовать работу со средствами массовой информации, как российскими, так и зарубежными.

Для обеспечения комфортного передвижения туристов необходимо улучшение качества оказания транспортных услуг и решение проблемных вопросов по их обслуживанию.

Существенным фактором в экономической составляющей туризма является продажа сувенирной продукции. Необходимо создать сувенирную мастерскую лавку в п. Эссойла, а также других населенных пунктах, при туристических базах, которые будут принимать сувенирную продукцию от местного населения, распространять традиционные сувениры, стилизованные вещи. Обязательное условие - это наличие хорошей упаковки и документации к товару, выполненные на высоком полиграфическом уровне.

Обеспечение высококачественными медицинскими услугами и страховкой - обязательная составляющая любого туристического предложения. Здесь необходимо разработать мероприятия по улучшению системы страхования туристов и обеспечению их медицинскими услугами.

Для реализации вышеперечисленных мероприятий по развитию туризма необходимо создание единой ведущей компании-оператора на базе единого туристического центра. Создание такой компании-оператора поможет решению проблемы туризма в более короткие сроки, сохраняя при этом баланс между интересами бизнеса и интересами района.

Задачи компании-оператора:

организация других специализированных компаний для работы в том или ином направлении в рамках развития туризма;

подготовка инвестиционных проектов;

привлечение инвестиций;

реализация проектов в качестве генерального заказчика;

управление проектами;

организация и поддержание тесных контактов с туроператорами и турагентами;

создание и упрочение деловых контактов с соседними регионами (Мурманская область, Ленинградская область).

Главный социальный эффект будет состоять в создании условий для удовлетворения потребностей туристов всех категорий в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. Развитие туризма станет одним из факторов решения проблемы занятости населения. В сфере туризма будут созданы новые рабочие места. Значительно укрепится материальная база туризма, расширится география и многообразие туристических маршрутов.

Формирование туристического комплекса Эссойльского сельского поселения окажет стимулирующее воздействие на развитие предприятий других отраслей экономики (гостиничного хозяйства, пищевой промышленности, торговли, производства товаров народных промыслов, учреждений культуры, дорожной сети и средств связи), внесет существенный вклад в структурную перестройку народнохозяйственного комплекса. Развитие въездного туризма положительно скажется на следующих элементах туристской инфраструктуры:

гостиницы, рестораны;

транспорт;

предприятия розничной торговли;

музеи.

Развитие туристской сферы увеличит поступления в бюджеты всех уровней, прежде всего, за счет увеличения доходов от прямых и косвенных услуг, максимальной загрузки материальной базы отдыха, реализации сувениров и изделий народных промыслов, кустарных изделий. Намеченные меры будут способствовать расширению притока российских и иностранных туристов. Развитие туристического комплекса повысит его привлекательность как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока капитала в экономику, расширить налогооблагаемую базу регионального и местных бюджетов, снизить уровень теневого оборота в сфере предпринимательства.

В Пряжинском национальном районе развивается редкий для России вид туристического бизнеса - туристические и спортивные походы на собачьих упряжках. В п. Кудама находится питомник по  разведению собак.

Проектом предлагается:

- создание рекреационной зоны в с. Эссойла, для отдыха местного населения и туристов;

- строительство гостиницы на 30 мест в с. Эссойла, на первую очередь;

- строительство туристических баз в п. Эссойла, д. Кудама, д. Лахта

- организация сети гостевых домов по всему поселению;

- увеличение общего количества посадочных  мест предприятий общественного питания до 200.

Параметры и характеристики рекреационных зон (количество принимаемых туристов, обслуживающие предприятия и др.) рассчитывается на следующих стадиях проектирования, при разработке проектов планировок данных территорий.

Администрацией Эссойльского сельского поселения необходимо разработать Программу развития туризма, проводить работу по привлечению инвестиций в туристический бизнес. Совместно с отделом культуры разработать туристические маршруты различной тематики.

# 5. Транспортная инфраструктура

В целях развития транспортной инфраструктуры Эссойльского сельского поселения мероприятия территориального планирования должны обеспечивать:

- формирование и содержание сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и в границах сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Транспортный комплекс Эссойльского сельского поселения представлен железнодорожным и автомобильным транспортом, осуществляющими грузовые и пассажирские перевозки.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная магистраль «Петрозаводск-Суоярви» является составной частью транспортно-коммуникационного каркаса Эссойльского сельского поселения. Развитие транспортно-коммуникационного каркаса, в том числе магистрали  «Петрозаводск-Суоярви» - одно из приоритетов устойчивого градостроительного развития Эссойльского сельского поселения и Пряжинского муниципального района.

Предложения по развитию железнодорожного транспорта в черте Эссойльского сельского поселения сводятся к мероприятиям, направленных на улучшение обслуживания пассажиров.

Мероприятия, направленные на улучшение обслуживания пассажиров.

Для улучшения обслуживания пассажиров на железной дороге предлагается провести работу по реконструкции железнодорожной станции Эссойла, остановочных пунктов: Новые Пески (451км.), Застава (440 км.), Иматоозеро, Саньга (477 км).

Необходимо предусмотреть в зоне пешеходной доступности (5-10 мин.) от железнодорожных станций и платформ остановки общественного транспорта (автобус, маршрутное такси).

Проведение данных мероприятий позволит улучшить качество обслуживания пассажиров, увеличить объем перевезенных пассажиров.

Автомобильный транспорт

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», уровень автомобилизации на расчетный срок принят – 550 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Автомобильный транспорт, в отличие от других видов транспорта, в основном, обеспечивает потребности населения (перевозка пассажиров, торгово-снабженческие перевозки и т. п.). Поэтому работа автомобильного транспорта определяется, в первую очередь, числом жителей в населенных пунктах, а не уровнем развития производства в них.

Прогнозирование интенсивности движения автотранспортных средств осуществляется в результате рассмотрения связей между всеми населенными пунктами рассматриваемой территории. Выбор пути между населенными пунктами определяется исходя из минимального времени сообщения. При определении времени сообщения учитываются технические параметры и загрузка дорог движением, пропускная способность участков дорог и транспортных узлов.

Мероприятия по развитию магистральной улично-дорожной сети Эссойльского сельского поселения

В составе улично-дорожной сети населенных пунктов Эссойльского сельского поселения выделены главные улицы в жилой застройке, основные улицы в жилой застройке, второстепенные улицы и проезды. Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

п. Эссойла

Структура улично-дорожной сети поселка представлена главной улицей в жилой застройке, основными улицами в жилой застройке, второстепенными улицами и проездами. На перспективу ул. Центральная остается главной улицей в жилой застройке, по которой будет осуществляться устойчивая связь жилых территорий с общественным центром поселка и обеспечиваться выход на внешние транспортные магистрали.

С целью доведения существующей улично-дорожной сети п. Эссойла до нормативных требований предлагается реконструировать в центральной части села основные улицы в жилой застройке: ул. Гористую, ул. Октябрьскую, ул. Совхозную. Общая протяженность основных улиц подлежащих реконструкции составит 1,7 км. Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3,0 м.

Протяженность реконструируемых участков второстепенных улиц в жилой застройке составит 2,3 км.  Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 2,75 м.

В юго-восточной части населенного пункта предлагается реконструкция хозяйственного проезда протяженностью 0,7 км, обеспечивающего подъезд к путям железнодорожной магистрали «Петрозаводск-Суоярви».

В районе планируемой малоэтажной жилой застройки (северная часть поселка) предусмотрено строительство второстепенных улиц протяженностью 0,9 км, с шириной полосы движения в каждую сторону - 2,75 м.

с. Эссойла

Основные улицы в жилой застройке – ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Озерная подлежат реконструкции. На перспективу данные улицы будут составлять основу улично-дорожной сети и обеспечивать с внешней транспортной сетью.

Общая протяженность реконструируемых участков основных улиц в жилой застройке составит около 4,8 км. Ширина проезжей части – 6,0 м. Число полос движения – 2. При реконструкции необходимо предусмотреть организацию искусственного уличного освещения, организацию водоотвода с проезжей части.

В центральной части села предлагается реконструкция второстепенных улиц в жилой застройке с доведением ширины полос движения до 3,0 м в каждую сторону. Общая протяженность реконструируемых участков проезжей части – 2,1 км.

В северо-западной части населенного пункта в районе развития малоэтажной жилой застройке предлагается строительство основной улицы протяженностью 0,5 км.

д. Алекка

В центральной части деревни предлагается реконструкция основной улицы в жилой застройке с доведением ширины полос движения до 3,0 м в каждую сторону. Общая протяженность реконструируемых участков проезжей части – 0,9 км.

д.Сямозеро

На расчетный срок предлагается реконструировать основные улицы в жилой застройке – ул. Сямозерская, ул.Береговая и ул. Дачная.

Общая протяженность реконструируемых участков основных улиц в жилой застройке составит около 3,4 км. Ширина проезжей части – 6,0 м. Число полос движения – 2. При реконструкции необходимо предусмотреть организацию искусственного уличного освещения, организацию водоотвода с проезжей части.

В районе планируемой малоэтажной жилой застройки в юго-западной части деревни предусмотрено строительство второстепенной улицы с шириной полосы движения в каждую сторону - 2,75 м и шириной пешеходной части тротуара – 1,0 м. Протяженность проектируемого участка улицы составит 0,7 км. Данная улица будет обеспечивать основную связь жилого квартала с улично-дорожной сетью населенного пункта.

д.Чуралахта

Предлагается реконструкция основных улиц в жилой застройке с доведением ширины полос движения до 3,0 м в каждую сторону. Общая протяженность реконструируемых участков проезжей части – 1,0 км.

Общая протяженность реконструируемых участков второстепенных улиц в жилой застройке составит около 2,5 км. Ширина проезжей части – 6,0 м. Число полос движения – 2. При реконструкции необходимо предусмотреть организацию искусственного уличного освещения, организацию водоотвода с проезжей части.

п.Сяпся

Протяженность реконструируемых участков основных улиц в жилой застройке составит около 0,7 км. Ширина проезжей части – 6,0 м. Число полос движения – 2. При реконструкции необходимо предусмотреть организацию искусственного уличного освещения, организацию водоотвода с проезжей части.

Общая протяженность реконструируемых участков второстепенных улиц (ул.Ягодная, ул. Лесная, ул.Речная,) в жилой застройке составит около 1,9 км. Ширина проезжей части – 6,0 м. Число полос движения – 2. При реконструкции необходимо предусмотреть организацию искусственного уличного освещения, организацию водоотвода с проезжей части.

д. Иванисто

Протяженность реконструируемых участков основных улиц в жилой застройке составит 1,1 км. Ширина проезжей части – 6,0 м. Число полос движения – 2. При реконструкции необходимо предусмотреть организацию искусственного уличного освещения, организацию водоотвода с проезжей части.

д. Новые Пески

Протяженность реконструируемых участков основных улиц в жилой застройке составит 2,8 км. Ширина проезжей части – 6,0 м. Число полос движения – 2. При реконструкции необходимо предусмотреть организацию искусственного уличного освещения, организацию водоотвода с проезжей части.

Протяженность реконструируемого участка второстепенной улицы в жилой застройке составит 0,5 км. Ширина проезжей части – 6,0 м. Число полос движения – 2. При реконструкции необходимо предусмотреть организацию искусственного уличного освещения, организацию водоотвода с проезжей части.

Протяженность реконструируемого участка хозяйственного проезда составит 0,8 км. Ширина проезжей части – 4,0 м.

п. Соддер

Улично-дорожная сеть населенного пункта представлена основной улицей в жилой застройке – ул. Центральной, второстепенными улицами и проездами с гравийно-щебеночным и грунтовым покрытием.

С целью доведения существующей улично-дорожной сети п. Соддер до нормативных требований предлагается реконструировать в центральной части поселка основную улицу в жилой застройке – ул. Центральную. Общая протяженность основных улиц подлежащих реконструкции составит 3,7 км. Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3,0 м. Ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м.

Протяженность реконструируемых участков второстепенных улиц в жилой застройке составит 0,4 км.  Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 2,75 м.

Протяженность реконструируемых участков проездов в жилой застройке составит 0,7 км. Число полос движения – 1, ширина полосы движения – 3,5 м.

д. Улялега

Протяженность основной улицы подлежащей реконструкции составит 0,2 км. Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3,0 м.

д. Нижняя Салма

Структура улично-дорожной сети деревни представлена основными улицами в жилой застройке - ул.Совхозная и ул. Заречная, второстепенными улицами и проездами.

Проектом предлагается реконструировать в центральной части деревни основные улицы в жилой застройке. Общая протяженность основных улиц подлежащих реконструкции составит 0,6 км. Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3,0 м.

Протяженность реконструируемых участков второстепенных улиц в жилой застройке составит 1,1 км. Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 2,75 м.

д. Кудама

Предлагается реконструировать в центральной части поселка основную улицу в жилой застройке. Протяженность основной улицы подлежащей реконструкции составит 1,4 км. Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3,0 м. Ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м.

Протяженность реконструируемых участков второстепенных улиц в жилой застройке составит 1,3 км. Число полос движения – 2, ширина полосы движения – 2,75 м.

Протяженность реконструируемых участков проездов в жилой застройке составит 0,9 км.  Число полос движения – 1, ширина полосы движения – 3,5 м.

Расчетные параметры проектируемых улиц (новое строительство) населенных пунктов Эссольского сельского поселения приведены в табл. 10, расчетные параметры реконструируемых улиц приведены в табл.11.

Таблица 10. Расчетные параметры проектируемых улиц (новое строительство)

| Категория улиц | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 |
| второстепенная | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |

Таблица 11. Расчетные параметры реконструируемых улиц

| Категория улиц | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 |
| второстепенная | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |

Мероприятия по развитию общественного транспорта

На проектный срок автобус сохраняется основным видом общественного транспорта.

Развитие автобусного движения

Развитие автобусного движения в Эссойльском сельском поселении планируется проводить по следующим направлениям:

1. Использование на основных маршрутах более вместительных автобусов. Объединение части маршрутов, использование автобусов с меньшими показателями шума при движении и показателями по выбросам в атмосферу. Новые линии общественного транспорта следует предусматривать до населенных пунктов со слабой транспортной обеспеченностью.

2. Реконструкция существующих автобусных остановок: строительство заездных карманов, нормативных полос разгона и торможения, установка павильонов ожидания.

# 6. Инженерная инфраструктура

## 6.1 Водоснабжение

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга, все существующие системы водоснабжения, обслуживающие застройку, являются самостоятельными и никак не связаны друг с другом. Часть застройки получает воду из открытых источников, а часть - из подземных вод.

Центральное водоснабжение Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального муниципального района обеспечивает ЗАО «Эссойла». В Эссойльском сельском поселении центральным водоснабжением обеспечен один населённый пункт – п.Эссойла.

В Республике Карелия с 2011 года принята новая Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой», основными задачами которой являются:

- Обеспечение бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой;

- Повышение качества питьевой воды;

- Повышение качества очистки сточных вод;

- Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

- Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Проектом генерального плана Эссойльского сельского поселения путем развития системы водоснабжения планируется повысить качество питьевой воды и создать оптимальный режим подачи и распределения с учетом нового строительства, что позволит удовлетворить потребности населения в питьевой воде, соответствующей нормативным показателям, в необходимом количестве и повысить надежность  и эффективность  системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных  потерь воды.

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) необходимо предусматривать локальные системы водоснабжения. Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны проектироваться совместно с объектами.

п. Эссойла

Водозаборные сооружения проектом предусмотрены с учетом перспективного развития водопотребления.

Проектная схема водоснабжения должна охватить жилую и промышленно-складскую застройку, полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Нормы водопотребления на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, на полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Расходы воды по промышленным предприятиям приняты по аналогам и анкетам  полученным от предприятий с учётом их экономического развития, а также  в соответствии с экономической концепцией развития территории.

Для экономии воды питьевого качества проектом предлагается  её использование только для полива нормативных территорий – школы, больницы, детские сады и т.д., что составляет порядка 13 % от расчётного объёма. Остальное количество воды на полив намечается из оз.Ведлозеро поливомоечными машинами, для чего необходимо организовать подъезд не менее чем на две машины.

Расход воды на пожаротушение

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером промышленного производства, а так же проектной численностью населения. Общий расход воды на пожаротушение в п. Эссойла составит 150 м3

Хранение противопожарного запаса намечается в резервуарах.

Количество воды, необходимое посёлку на перспективу в соответствии с расчётами составит 700 м3/сут.

Таблица 12. Объём водопотребления на перспективу

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. В соответствии с п.2.10 СНиП 2.04.02-84* | Количество жителей, чел. | Расход м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 150 | 2700 | 405,0 |
| 2. | Полив зеленых насаждений общего пользования (порядка 13% от общего водопотребления на полив) | 70 | 600 | 5,5 |
|  | Итого: |  |  | 410,5 |
| 3. | Расходы воды на обслуживание системы водопровода (порядка 15%) |  |  | 61,6 |
|  | Итого: |  |  | 472,0 |
| 4. | Неучтенные расходы (порядка 15%) |  |  | 70,8 |
|  | Всего |  |  | 542,8 |

Проектом предлагается реконструкция  водозабора с водопроводными очистными сооружениями в северной части п. Эссойла или использование подземного водозабора мощностью 1200 м3/сут., предлагаемый проектом в северо-западной части с.Эссойла.

Проведя анализ современного состояния сетей и сооружений, можно сделать вывод, что для бесперебойной подачи воды при дальнейшем развитии жилищного строительства необходима реконструкция водопроводных сооружений, строительство сетей водопровода и перекладка существующих сетей.

Проектом предлагается строительство кольцевой системы водоснабжения низкого давления с объединением в единую систему  и существующих участков. Водопроводные сети принимаются Д= 100 - 150 мм.  В соответствии со СНиП 2.04.02-84* проектом предлагается строительство колодцев с гидрантами  не реже, чем через 100 - 150 м друг от друга. Тупиковые участки закольцовываются.

Протяжённость основных проектируемых сетей водопровода в п.Эссойла составит около 3,5 км. Основные проектные решения связаны с полным обеспечением п.Эссойла хозяйственно-питьевым водопроводом. В соответствии с проектной схемой водоснабжения водопроводом будет охвачена вся перспективная и существующая застройка.

Перспективная схема реконструкции и достройки системы водоснабжения выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами водоснабжения.

После утверждения Генерального плана на последующей стадии проектирования необходимо поручить  специализированному институту разработку технического проекта водоснабжения, где  будут скорректированы трассы магистральных водоводов,  уточнены  диаметры  водоводов  и  сетей с выполнением гидравлического расчёта.

с.Эссойла, д.Корза, д.Проккойла, д.Метчилица, д.Рубчойла, д.Н-Салма, д.Салменица, д.Алекка, д.Сямозеро, п.Н-Пески, п.Соддер, д.Улялега, п.Сяпся, д.Лахта, п.Кудама, д.Чуйнаволок, д.Чуралахта, д.Мишина Сельга, д.Сяргилахта, д.Курмойла, д.Каменьнаволок, п.Кунгозерский, д.Иванисто, д.Ангенлахта

В настоящее время централизованной системы водоснабжения в населённых пунктах: с.Эссойла, д.Корза, д.Проккойла, д.Метчилица, д.Рубчойла, д.Н-Салма, д.Салменица, д.Алекка, д.Сямозеро, п.Н-Пески, п.Соддер, д.Улялега, п.Сяпся, д.Лахта, п.Кудама, д.Чуйнаволок, д.Чуралахта, д.Мишина Сельга, д.Сяргилахта, д.Курмойла, д.Каменьнаволок, п.Кунгозерский, д.Иванисто, д.Ангенлахта не имеется, население пользуется скважинами и колодцами оборудованными на приусадебных участках.

с.Эссойла

Проектом предлагается строительство подземного  водозабора мощностью 1200 м3/сут. и водоочистных сооружений мощностью 1200 м3/сут.

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером промышленного производства, а так же проектной численностью населения. Общий расход воды на пожаротушение в п. Эссойла составит 100 м3. Хранение противопожарного запаса намечается в резервуарах.

Количество воды, необходимое посёлку на перспективу в соответствии с расчётами составит 310 м3/сут.

Таблица 13. Объём водопотребления на перспективу с.Эссойла

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. В соответствии с п.2.10 СНиП 2.04.02-84* | Количество жителей, чел. | Расход м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 150 | 1000 | 150,0 |
| 2. | Полив зеленых насаждений общего пользования (порядка 13% от общего водопотребления на полив) | 70 | 600 | 5,5 |
|  | Итого: |  |  | 155,5 |
|  | Расходы воды на обслуживание системы водопровода (порядка 15%) |  |  | 23,3 |
|  | Итого: |  |  | 178,8 |
| 4. | Неучтенные расходы (порядка 15%) |  |  | 26,8 |
|  | Всего |  |  | 205,6 |

Проектом предлагается строительство кольцевой системы водоснабжения низкого давления с объединением в единую систему  и существующих участков. Водопроводные сети принимаются Д= 100 - 150 мм.  В соответствии со СНиП 2.04.02-84* проектом предлагается строительство колодцев с гидрантами  не реже, чем через 100 - 150 м друг от друга. Тупиковые участки закольцовываются.

Протяжённость основных проектируемых сетей водопровода в с.Эссойла составит около 9 км. Основные проектные решения связаны с полным обеспечением с.Эссойла хозяйственно-питьевым водопроводом. В соответствии с проектной схемой водоснабжения водопроводом будет охвачена вся перспективная и существующая застройка.

Перспективная схема реконструкции и достройки системы водоснабжения выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами водоснабжения.

Для населённых пунктов: д.Корза, д.Проккойла, д.Метчилица, д.Рубчойла, д.Н-Салма, д.Салменица, д.Алекка, д.Сямозеро, п.Н-Пески, п.Соддер, д.Улялега, п.Сяпся, д.Лахта, п.Кудама, д.Чуйнаволок, д.Чуралахта, д.Мишина Сельга, д.Сяргилахта, д.Курмойла, д.Каменьнаволок, п.Кунгозерский, д.Иванисто, д.Ангенлахта на расчетный период проектом предусматривается реконструкция существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях.

Таблица 14. Объём водопотребления на перспективу

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. В соответствии с п.2.10 СНиП 2.04.02-84* | Количество жителей, чел. | Расход м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 150 | 1300 | 195,0 |
| 2. | Полив зеленых насаждений общего пользования (порядка 13% от общего водопотребления на полив) | 70 | 600 | 5,5 |
|  | Итого: |  |  | 200,5 |
| 3. | Расходы воды на обслуживание системы водопровода (порядка 15%) |  |  | 30,1 |
|  | Итого: |  |  | 230,5 |
| 4. | Неучтенные расходы (порядка 15%) |  |  | 34,6 |
|  | Всего |  |  | 265,1 |

## 6.2 Канализация

Проектная схема канализации должна охватить жилую и промышленно-складскую застройку.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков

Нормы водоотведения на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.03-85 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным существующих предприятий, по аналогам и в соответствии с экономической концепцией развития.

Проектная схема канализации

В населённых пунктах, на рассматриваемой территории, кроме п. Эссойла централизованных систем канализации не имеется.

п. Эссойла, с. Эссойла

Централизованная система канализации в населённом пункте построена в начале 1970-х годов. Единая система канализации существует от жилой застройки и сельхозпроизводства с отводом сточных вод по самотёчно-напорной сети на очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 700 м3/сут. Стоки на очистные сооружения подаются канализационными насосными станциями, расположенные недалеко от здания администрации.

Очищенные стоки с очистных сооружений сбрасываются в магистральный мелиоративный канал, впадающий в ручей Алган-Ойя и далее в реку Сяпся.

Проектом генерального плана предусматривается  дальнейшее  строительство  единой  централизованной  системой  канализации п. Эссойла, с. Эссойла,  в  которую  будут  поступать  хозяйственно-бытовые  и  загрязненные  промышленные стоки  прошедшие  предварительную  очистку  на  локальных  сооружениях  промпредприятий.  Для уменьшения количества стоков на предприятиях должны быть построены системы оборотного водоснабжения, а так же установки для повторного и последовательного использования воды.

В соответствии с возрастающим объёмом стоков от существующей, реконструируемой и новой застройки, проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой на фильтрах. Учитывая, что осадок от очистных сооружений является отходом, его размещение должно осуществляться на сооружениях, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов – на предлагаемый полигон ТБО, который предлагается к размещению на расстоянии 1 км восточнее с.Крошнозеро.  Сброс очищенных стоков должен производиться рассеивающим  выпуском. Проектом предлагается реконструкция канализационных очистных сооружений до мощности 2000 м3/сут. Канализационные очистные сооружения рассчитаны на два населённых пункта – с.Эссойла и п.Эссойла.

Стоки от застройки населённых пунктов п.Эссойла и с.Эссойла   по системе коллекторов передаются на существующие очистные сооружения мощностью 2000 м3/сут.

Таблица 15. Объём водоотведения на перспективу п. Эссойла, с. Эссойла

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. В соответствии с п.2.10 СНиП 2.04.02-84* | Количество жителей, чел. | Расход м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Эссойла |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 150 | 2700 | 405,0 |
| 2 | Объекты производства |  |  | 243,0 |
|  | Итого: |  |  | 648,0 |
| с. Эссойла |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 150 | 1000 | 150,0 |
| 2 | Объекты производства |  |  | 90,0 |
|  | Итого: |  |  | 240,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 890 |

Канализование существующей застройки по населённому пункту п.Эссойла и с.Эссойла также намечается в систему проектируемых коллекторов, по которым сброс стоков производится в очистные сооружения п.Эссойла.

Протяжённость основных проектируемых сетей канализации в п.Эссойла составит около 3 км, с.Эссойла - около 6,5 км.

Перспективная схема реконструкции и достройки системы канализации выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами канализации.

Проектная схема канализования представлена на чертеже.

п.Кудама

Проектом генерального плана также предусматривается  дальнейшее  строительство  единой  централизованной  системой  канализации,  в  которую  будут  поступать  хозяйственно-бытовые  и  загрязненные  промышленные стоки  прошедшие  предварительную  очистку  на  локальных  сооружениях  промпредприятий.  Для уменьшения количества стоков на предприятиях должны быть построены системы оборотного водоснабжения, а так же установки для повторного и последовательного использования воды.

В соответствии с возрастающим объёмом стоков от существующей, реконструируемой и новой застройки, проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой на фильтрах. Учитывая, что осадок от очистных сооружений является отходом, его размещение должно осуществляться на сооружениях, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов –на предлагаемый полигон ТБО, который предлагается к размещению на расстоянии 1 км восточнее с.Крошнозеро.   Проектом предлагается строительство канализационных очистных сооружений мощностью 120 м3/сут.

Стоки от застройки населённого пункта по системе коллекторов передаются на очистные сооружения мощностью 120 м3/сут., предлагаемых к размещению в восточной части населённого пункта.

Таблица 16 Объём водоотведения на перспективу п.Кудама

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. В соответствии с п.2.10 СНиП 2.04.02-84* | Количество жителей, чел. | Расход м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 150 | 230 | 34,5 |
| 2. | Объекты производства |  |  | 20,7 |
|  | Итого: |  |  | 55,2 |

Протяжённость основных проектируемых сетей канализации в п. Кудама

составит около 4 км.

Перспективная схема реконструкции и достройки системы канализации выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами канализации.

Проектная схема канализования представлена на чертеже.

п. Сяпся

Проектом генерального плана также предусматривается  дальнейшее  строительство  единой  централизованной  системой  канализации,  в  которую  будут  поступать  хозяйственно-бытовые  и  загрязненные  промышленные стоки  прошедшие  предварительную  очистку  на  локальных  сооружениях  промпредприятий.  Для уменьшения количества стоков на предприятиях должны быть построены системы оборотного водоснабжения, а так же установки для повторного и последовательного использования воды.

В соответствии с возрастающим объёмом стоков от существующей, реконструируемой и новой застройки, проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой на фильтрах. Учитывая, что осадок от очистных сооружений является отходом, его размещение должно осуществляться на сооружениях, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов –на предлагаемый полигон ТБО, который предлагается к размещению на расстоянии 1 км восточнее с.Крошнозеро.  Сброс очищенных стоков должен производиться рассеивающим  выпуском. Проектом предлагается строительство в юго-восточной части населённого пункта канализационных очистных сооружений мощностью 270 м3/сут.

Таблица 17. Объём водоотведения на перспективу п. Сяпся

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. В соответствии с п.2.10 СНиП 2.04.02-84* | Количество жителей, чел. | Расход м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 150 | 525 | 78,8 |
| 2. | Объекты производства |  |  | 47,3 |
|  | Итого: |  |  | 126,0 |

Протяжённость основных проектируемых сетей канализации в п. Сяпся составит около 6 км.

Перспективная схема реконструкции и достройки системы канализации выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами канализации.

Проектная схема канализования представлена на чертеже.

п. Новые Пески

Проектом генерального плана также предусматривается  дальнейшее  строительство  единой  централизованной  системой  канализации,  в  которую  будут  поступать  хозяйственно-бытовые  и  загрязненные  промышленные стоки  прошедшие  предварительную  очистку  на  локальных  сооружениях  промпредприятий.  Для уменьшения количества стоков на предприятиях должны быть построены системы оборотного водоснабжения, а так же установки для повторного и последовательного использования воды.

В соответствии с возрастающим объёмом стоков от существующей, реконструируемой и новой застройки, проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой на фильтрах. Учитывая, что осадок от очистных сооружений является отходом, его размещение должно осуществляться на сооружениях, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов –на предлагаемый полигон ТБО, который предлагается к размещению на расстоянии 1 км восточнее с.Крошнозеро.  Сброс очищенных стоков должен производиться рассеивающим  выпуском. Проектом предлагается строительство в северной части населённого пункта канализационных очистных сооружений мощностью 150 м3/сут.

Таблица 18 Объём водоотведения на перспективу п. Новые Пески

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. В соответствии с п.2.10 СНиП 2.04.02-84* | Количество жителей, чел. | Расход м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 150 | 285 | 42,8 |
| 2. | Объекты производства |  |  | 25,7 |
|  | Итого: |  |  | 68,4 |

Протяжённость основных проектируемых сетей канализации в п. Новые Пески составит около 3,5 км.

Перспективная схема реконструкции и достройки системы канализации выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами канализации.

Проектная схема канализования представлена на чертеже.

п. Соддер

Проектом генерального плана также предусматривается  дальнейшее  строительство  единой  централизованной  системой  канализации,  в  которую  будут  поступать  хозяйственно-бытовые  и  загрязненные  промышленные стоки  прошедшие  предварительную  очистку  на  локальных  сооружениях  промпредприятий.  Для уменьшения количества стоков на предприятиях должны быть построены системы оборотного водоснабжения, а так же установки для повторного и последовательного использования воды.

В соответствии с возрастающим объёмом стоков от существующей, реконструируемой и новой застройки, проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой на фильтрах. Учитывая, что осадок от очистных сооружений является отходом, его размещение должно осуществляться на сооружениях, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов –на предлагаемый полигон ТБО, который предлагается к размещению на расстоянии 1 км восточнее с.Крошнозеро.  Сброс очищенных стоков должен производиться рассеивающим  выпуском. Проектом предлагается строительство в северной части населённого пункта канализационных очистных сооружений мощностью 170 м3/сут.

Таблица 19. Объём водоотведения на перспективу п. Соддер

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. В соответствии с п.2.10 СНиП 2.04.02-84* | Количество жителей, чел. | Расход м3 в сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 150 | 325 | 48,8 |
| 2. | Объекты производства |  |  | 29,3 |
|  | Итого: |  |  | 78,0 |

Протяжённость основных проектируемых сетей канализации в п. Соддер составит около 3 км.

Перспективная схема реконструкции и достройки системы канализации выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами канализации.

Проектная схема канализования представлена на чертеже.

д.Корза, д.Проккойла, д.Метчилица, д.Рубчойла, д.Н-Салма, д.Салменица, д.Алекка, д.Сямозеро, д.Улялега, д.Лахта, п.Кудама, д.Чуйнаволок, д.Чуралахта, д.Мишина Сельга, д.Сяргилахта, д.Курмойла, д.Каменьнаволок, п.Кунгозерский, д.Иванисто, д.Ангенлахта

Проектом предлагается устройство децентрализованных схем канализации больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.3.9 для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут. проектом предлагается устройство люфт-клозетов или выгребов.

## 6.3 Санитарная очистка

Населённые пункты на планируемой территории расположены на значительном расстоянии друг от друга, поэтому, в каждом населённом пункте имеется своя система санитарной очистки. Сбор ТБО осуществляется с помощью сменяемых и несменяемых контейнеров, а так же – планово-поквартирным методом, в усадебной застройке, организациях и учреждениях мусор вывозится по мере накопления.

Проектом генерального плана Эссойльского  сельского поселения вывоз ТБО предлагается  организовать на усовершенствованную свалку ТБО, которая предлагается к размещению в Крошнозерском сельском поселении.

В задачу санитарной очистки входит сбор удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая строительство комфортного жилья на новых территориях и реконструкцию и достройку жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО принимается норма 1,5 м3 в год на жителя включая утиль и уличный смет. Норма принята согласно СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение 11).

В соответствии с этой нормой количество ТБО составит 7500,0м3 в год. Часть ТБО в пределах 10 %, учитывая индивидуальный и коттеджный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТБО, подлежащее утилизации, составит порядка 6750,0 м3 в год. Этот объём предлагается утилизировать на полигоне ТБО в с.Крошнозеро.

Сбор ТБО намечается производить в переносные металлические мусоросборники и контейнеры, которые устанавливаются в застройке с радиусом обслуживания 50 – 75 м, а в населенных пунктах с преобладанием индивидуальной жилой застройки с малым числом проживающих и меньшим по сравнению с многоэтажной застройкой количеством образующегося мусора организовывать общие контейнерные площадки для группы домов. Возможна установка контейнеров с большими - 200 метров и более  - интервалами, обеспечивающими их заполнение, учитывая отсутствие пищевых отходов,  не более чем за 5 суток;

Содержимое контейнеров выгружается в кузова мусоровозов или вывозится контейнерными машинами на полигон для дальнейшей переработки.

Для извлечения вторичного сырья уже на первом этапе необходима установка контейнеров по наименованиям для сбора стеклянной тары, железных банок и пластиковых бутылок.

Существующие территории несанкционированных свалок подлежат рекультивации.

Для уборки в летний и зимний период улиц, парков и дворов необходимы  средства малой механизации.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, как в летнее, так и в зимнее время.

Летняя уборка ставит своей целью обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования, мытье и подметание улиц, а так же уборку грунтовых наносов, образующихся в межсезонные периоды года. Полив дорог с твердым покрытием и полив зеленых насаждений общего пользования, а также нормативных территорий – школы, больницы, детские сады и т.д., что составляет порядка 13 % от расчётного объёма,  предлагается производить поливомоечными машинами, заправка которых может быть частично из системы водопровода.

Зимняя уборка имеет целью обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов при снегопадах и гололедах. Снегосвалка (снегосплавный пункт) может быть организована на территории, согласованной с Администрацией поселения, но на расстоянии не менее 100 м от жилой застройки.

## 6.4 Электроснабжение

Потребность в электрической энергии определена на расчетный срок (2030г.) в соответствии с гипотезой промышленного развития, намечаемым ростом всех остальных отраслей народного хозяйства, а также  благоустройства жилого фонда, нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты на основании «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию электрических сетей РД № 34.20.185-94 (табл.2.4.3, табл.2.4.4.). Нормы составят для сельских населенных пунктов 0,4 кВт/чел. Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей приняты на основании экспертных оценок и принята в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.

В соответствии с ожидаемыми перспективами развития Эссойльского сельского поселения – развитие новой жилой застройки намечается в с.Эссойла, п.Эссойла, д.Сямозеро, д.Чуралахта, п.Сяпся, п.Новые Пески.

Для обеспечения потребности новостроек в электрической и тепловой энергии были проведены расчеты, основанные на представленных выше исходных и нормативных материалах.

Таблица 20. Электрические нагрузки потребителей новой жилой застройки Эссойльского сельского поселения

| Показатели | Малоэтажная, с приусадебными участками | Многоэтажная | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая загрузка, чел. | 791,5 | - | 791,5 |
| Общая площадь, м2 | 24300,0 | - | 24300,0 |
| Электрическая нагрузка, кВт | 316,6 | - | 316,6 |
| То же, с учетом обслуживающих объектов, кВт | 443,3 | - | 443,3 |
| Электрическая нагрузка всего (c уч. инфраструктуры), кВт | 759,9 | - | 759,9 |
| Итого с округлением, кВт | 760 | - | 760 |

Электрические нагрузки потребителей новой жилой застройки в с.Эссойла – 213 кВт, п.Эссойла – 152 кВт, д.Сямозеро – 102 кВт, д.Чуралахта – 27 кВт, п.Сяпся – 160 кВт, п.Новые Пески – 106 кВт.

Для обеспечения покрытия прироста электрических нагрузок  с.Эссойла, п.Эссойла, д.Сямозеро, д.Чуралахта, п.Сяпся, п.Новые Пески  потребуется дополнительное электросетевое строительство, а в с.Эссойла сооружение одной потребительской подстанций 10 кВ.

Необходимо также предусматривать реконструкцию существующих сетей и сооружений.

## 6.5 Теплоснабжение

Теплоснабжение Эссойльского сельского поселения осуществляется, как централизовано, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена жилищно-коммунальная застройка п. Эссойла. Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется децентрализовано от индивидуальных источников тепла работающих, преимущественно, на дровах.

Суммарная установленная тепловая мощность отопительных котельных составляет 7,62 Гкал. Основное топливо для котельных – уголь и мазут.

Для покрытия ожидаемых тепловых нагрузок нового строительства предлагается для малоэтажной застройки теплоснабжение осуществлять за счет установки автономных теплогенераторов на древесном топливе (древесных пеллетах) в каждом доме.

В качестве топлива для покрытия потребности в тепле рекомендуется:

для групповых котельных – электричество, древесные отходы, газовое топливо;

для индивидуальных теплогенераторов – древесные пеллеты, газовое топливо.

п. Эссойла

В настоящее время система теплоснабжения п.Эссойла как централизовано, так и децентрализовано.

Система теплоснабжения в п.Эссойла осуществляется от трёх котельных.

В качестве топлива используется уголь.

Проектом предлагается провести реконструкцию существующих котельных с угольного топлива на электричество с установкой блок-модульных котельных.

В соответствии со схемой территориального планирования Пряжинского национального муниципального района на расчётный срок предусматривается строительство распределительных сетей газоснабжения в п.Эссойла. Поэтому теплоснабжение индивидуальной застройки, на перспективу, возможно осуществлять от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе.

Проектом предлагается для малоэтажной застройки теплоснабжение осуществлять за счет установки автономных теплогенераторов на древесном топливе (древесных пеллетах) в каждом доме.

с.Эссойла, д.Корза, д.Проккойла, д.Метчилица, д.Рубчойла, д.Н-Салма, д.Салменица, д.Алекка, д.Сямозеро, п.Н-Пески, п.Соддер, д.Улялега, п.Сяпся, д.Лахта, п.Кудама, д.Чуйнаволок, д.Чуралахта, д.Мишина Сельга, д.Сяргилахта, д.Курмойла, д.Каменьнаволок, п.Кунгозерский, д.Иванисто, д.Ангенлахта

В настоящее время система теплоснабжения населённых пунктов: с.Эссойла, д.Корза, д.Проккойла, д.Метчилица, д.Рубчойла, д.Н-Салма, д.Салменица, д.Алекка, д.Сямозеро, п.Н-Пески, п.Соддер, д.Улялега, п.Сяпся, д.Лахта, п.Кудама, д.Чуйнаволок, д.Чуралахта, д.Мишина Сельга, д.Сяргилахта, д.Курмойла, д.Каменьнаволок, п.Кунгозерский, д.Иванисто, д.Ангенлахта осуществляется децентрализовано от индивидуальных источников тепла работающих, преимущественно, на дровах.

Проектом предлагается для малоэтажной застройки теплоснабжение осуществлять за счет установки автономных теплогенераторов на древесном топливе (древесных пеллетах) в каждом доме.

## 6.6 Топливоснабжение

В соответствии со схемой территориального планирования Пряжинского национального муниципального района на расчётный срок предусматривается строительство распределительных сетей газоснабжения в п.Эссойла и с.Эссойла. Протяжённость основных распределительных сетей газоснабжения в п.Эссойла и с.Эссойла составит более 8 км.

Для обеспечения дополнительной потребности в сжиженном газе жителей сельского поселения на первую очередь потребуется  дополнительные объемы сжиженного газа.

В качестве топлива для нужд отопления новой жилой застройки рекомендуется использовать древесные отходы от лесопереработки.

Для индивидуальных теплогенераторов – рекомендуется использование древесных гранул-пеллет.

Древесные топливные гранулы (пеллеты) - это небольшие цилиндрические прессованные изделия из древесины диаметром 4-12 мм длиной 20-50 мм, переработанные из высушенных опилок, стружки, древесной муки, щепы и древесной пыли. При сжигании гранул количество выделяемого углекислого газа не превышает объемов выбросов, которые образовались бы путем естественного разложения древесины. Кроме того, энергосодержание 1 кг пеллет соответствует 0,5 л жидкого дизельного топлива. Тонна древесных гранул выделяет при сжигании 5 тыс. кВт тепловой энергии.

Создание системы производства древесных пеллет на базе неделовой древесины в местах лесодобычи Пряжинского национального муниципального района покроет перспективные потребности в этом виде топлива. Небольшие установки по получению древесных пеллет могут быть мобильными и размещаемыми непосредственно рядом с местами лесозаготовки.

## 6.7 Связь и коммуникации

На территории Эссойльского сельского поселения осуществляют деятельность по оказанию услуг связи четыре коммерческих оператора связи, а именно, системы сотовой связи «Мегафон», «МТС», «Билайн», «TELE2».

Услуги Интернет по проводным сетям в Эссойльском сельском поселении не предоставляются. Отделения почтовой связи имеются в следующих населённых пунктах: п.Эссойла, п.Соддер, п.Сяпся, п.Кудама. Жители для выхода в Интернет могут воспользоваться услугами операторов сотовой связи.

Вся территория Эссойльского сельского поселения является зоной мобильной связи, услуги по которой предоставляют четыре оператора мобильной связи: «Мегафон», «МТС», «Билайн», «TELE2».

Перспективы развития средств связи в Эссойльском сельском поселении будут связаны с прокладкой на территории сельского поселения оптико-волоконной линии связи и разработкой комплексной программы обеспечения населения всем спектром телекоммуникационных услуг (телевидение, Интернет, средств связи, управления и оповещения):

строительство информационно-коммутационных сетей от точки подключения, определенной на основании дополнительных технических условий поставщика услуг коммуникации и связи;

обеспечение кольцевой схемы сети оптико-волоконной связи для реализации требуемой надежности.

Телефонизация

Дальнейшее развитие телефонной связи Эссойльского сельского поселения связано с полной заменой координатных АТС и оснащением сети современным цифровым электронным оборудованием (ЭАТС), обеспечивающим наилучшие условия эксплуатации и возможности расширения  действующих АТС для увеличения номерной емкости в целях удовлетворения возникающих заявок населения.

Телевидение

Модернизация сетей наземного эфирного вещания путем перехода на цифровые технологии является мировой тенденцией, которой следует и Российская Федерация. Переход на цифровое вещание не только позволит обеспечить население многопрограммным вещанием заданного качества, но и окажет стимулирующее воздействие на развитие рынков СМИ, связи и производства отечественного теле- и радиооборудования, создание инфраструктуры производственно-внедренческих, сбытовых и сервисных организаций, дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства и развитие конкуренции в данной сфере. В соответствии с Постановлением от 3 декабря 2009 г. №985 О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы» строительство сети 1-го мультиплекса в регионах начинается в соответствии с частотно-территориальным и территориально-временным планом развертывания сетей цифрового вещания с приоритетом приграничных районов Российской Федерации, планы переходного периода в которых требуют незамедлительной координации с сопредельными странами.

Республика Карелия относится к Регионам 2-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2012 годы).

Исходя из очерёдности создания сетей цифрового телевизионного вещания, Эссойльское сельское поселение Пряжинского национального муниципального района цифровым вещанием должно быть обеспечено в течение 2011-2012 г.г. В результате чего население сможет принимать весь перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов.

Перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов:

I. Общероссийские обязательные общедоступные телеканалы

1. Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура» (федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»).

2. Детско-юношеский телевизионный канал.

3. Общероссийский телевизионный канал «Спорт» (федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»).

4. Первый канал (открытое акционерное общество «Первый канал»).

5. Петербург – 5 канал (открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «Петербург»).

6. Российский информационный канал (РИК) (федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»).

7. Российское телевидение (федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»).

8. Телекомпания НТВ (открытое акционерное общество «Телекомпания НТВ»).

II. Общероссийские обязательные общедоступные радиоканалы

1. Вести ФМ (федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»).

2. Маяк (федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»).

3. Радио России (федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная.

# 7. Охрана окружающей среды

Согласно Федеральному Закону «Об охране окружающей среды», благоприятная окружающая среда должна обеспечивать устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. Именно такое состояние природных сообществ и всех их компонентов стабилизирует региональный экологический баланс, делая возможным поддержание здоровой среды обитания людей, устойчивое природопользование и социально-экономическое развитие в целом, создавая перспективу осуществления социально-экономических программ и мероприятий.

Экологическое равновесие обеспечивается природными сообществами благодаря их способности к самовосстановлению. Для этого природные сообщества сами должны быть саморегулирующимися экологическими системами, устойчивыми к внешним воздействиям, что, в свою очередь, требует выполнения двух принципиальных условий:

- природные сообщества должны быть образованы многочисленными и разнообразными биологическими видами, которые приспособились друг к другу в ходе эволюции;

- природные сообщества должны быть экологически связаны между собой, образуя единую систему – природный каркас экологической стабильности.

Сформированная система охраняемых природных территорий должна поддерживать принципиальную пространственно-функциональную структуру природного каркаса.

Проектным решением генерального плана предусматривается комплекс мероприятий планировочного характера, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

Генпланом предусматриваются решения планировочного характера по улучшению условий проживания и отдыха населения:

- проведение воздухоохранных мер на организованных источниках вредных выбросов в атмосферу;

- проведение комплекса водоохранных мер на объектах, расположенных в зонах санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- обвалование животноводческих ферм, расположенных на границе водоохраной зоны;

- рекультивация и экологическая реабилитация загрязненных и нарушенных территорий;

- охрана и расчистка объектов и территорий водного фонда;

- сохранение и развитие зеленого фонда рассматриваемой территории, как основы его природно-экологического каркаса;

- озеленение санитарно-защитных зон производственных предприятий и коммунальных объектов. Предприятиям рекомендуется реализация технологических, инженерно-технических и организационных мер по охране атмосферного воздуха, защите от шума с сокращением размеров СЗЗ;

- ликвидация  выпусков загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф и организация очистки наиболее загрязнённой части стоков на очистных сооружениях дождевой канализации;

- обеззараживание и рекультивация закрытой свалки с последующей экологической реабилитацией (восстановлением природного ландшафта) ее территории, а также экологическая реабилитация прочих нарушенных и загрязненных территорий;

- расчистка русел и берегов рек и ручьёв от несанкционированных свалок мусора, рекультивация нарушенных территорий.

Для поддержания экологического равновесия в Эссойльском сельском поселении и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом: резервирование территорий элементов природно-экологического каркаса под защитные и рекреационные функции с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах поясов санитарной охраны водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры данного поселения.

# 8. Зоны с особыми условиями использования территория

Зоны с особыми условиями использования территории в Эссойльском сельском поселении представлены придорожными полосами, охранными зонами, особо охраняемые природными территориями, водоохранными зонами, санитарно-защитными зонами, зонами санитарных разрывов и зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, запретными зонами и районами.

Придорожные полосы

В соответствии с Указом Президента от 27 июня 1998 г. № 727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования» и Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 1998 № 1420 «Об утверждения Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования»  устанавливается, что федеральная дорога общего пользования II и I категории имеет с каждой стороны придорожные полосы шириной 75  метров, считая от границы полосы отвода.

Охранные зоны

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач напряжением:

- до 1 кВ – шириной 2 м;

- 10-20  кВ-  шириной 10 м;

- 35 кВ – шириной 15 м;

- 110 кВ – шириной 20 м.

Стоит отметить, что правила, утвержденные настоящим постановлением не распространяется на объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу данного постановления. Таким образом, действие настоящего постановления распространяется только на эксплуатируемые, строящиеся и проектируемые только после 2009 г. объекты электросетевого хозяйства.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» и приказа Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. №126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» утверждены Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог.

Полоса отвода железной дороги устанавливается в размере 50 м. Охранная зона железной дороги устанавливается шириной не менее 100 метров.

Особо охраняемые природные территории

На территории Эссойльского сельского поселения находится одна территория ООПТ регионального значения.

Таблица 21. Перечень ООПТ регионального значения

| № | Наименование | Административный район, лесхоз, землепользователь, землевладелец | Площадь, га | Решение о создании и утверждении паспорта | Режим использования | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Болото Мерисуо | Эссойльское сельское поселение, в 15 км. на север от п.Эссойла | 450 | Утвержден Постановлением СМ КАССР №302 от 31.10.1991 г. | Режим охраны: запрещены мелиорация, использование средств химизации и сбор растений, внесённых в Красные книги. | Ценный ягодник клюквы и морошки |

Проектом на территории Эссойльского сельского поселения предусматривается организация особо охраняемой природной территории.

Таблица 22. Перечень проектируемых ООПТ (

| № п/п | Название объекта | Площадь, тыс. га | Местоположение (перечень кварталов лесного фонда) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ландшафтный заказник «Среднее течение р. Шуя» | 10,0 | Лесхоз Шуйско-Виданский Лесничество Соддерское 6-9, 16-21, 31, 38-41; Лесхоз Суоярвский Лесничество Хаутаваарское 95, 106, 115, 124, 132, 133, 137-139, 144-148, 160-164; Лесничество Пийтсийокское 171-173,199-202; Лесничество Суоярвское 246-248, 252-256; |

## Санитарно- защитные зоны

В настоящее время, в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для действующих предприятий установлены следующие размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ):

- I класса – 1000 м;

- II класса – 500 м;

- III класса – 300 м;

- IV класса – 100 м;

- V  класса  –   50 м.

Размеры санитарно-защитных зон предприятий зависят от вида деятельности (отрасли промышленности) и класса опасности. Размеры санитарно-защитных зон предприятий должны быть согласованы с санитарными контролирующими органами.

Ниже в  таблице представлены СЗЗ существующих и планируемых предприятий, находящихся в границах территории Эссойльского сельского поселения.

Таблица 23. Санитарно-защитные зоны предприятий, находящихся в границах территории Эссойльского сельского поселения

| Наименование предприятия (объектов) | Размер СЗЗ, м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Класс |
| --- | --- | --- |
| Существующие |
| Свалка | 1000 | I |
| Скотомогильник | 1000 | I |
| Животноводческие комплексы | 300 | III |
| Предприятие лесопереработки и лесозаготовки | 100 | IV |
| Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники | 100 | IV |
| Рыбоводческие хозяйства | 50 | V |
| Котельные | 50 | V |
| Склады | 50 | V |
| АЗС | 50 | V |
| Гаражи | 50 | V |
| Кладбище | 50 | V |
| Предлагаемые к размещению объекты |
| КОС более 0,2 тыс. м3 сутки | 200 | III |
| КОС менее 0,2 тыс. м3 сутки | 100 | IV |
| Предприятие лесопереработки и лесозаготовки | 100 | IV |
| Рыбоводческие хозяйства | 50 | V |

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы:

- 20 м.- для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м.- для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м.- для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м.- для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Размеры санитарного разрыва (охранных зон) воздушных линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

В проекте проведено функциональное зонирование территории: выбор оптимальных вариантов размещения зон отдыха, рекреации, зон жилой застройки, выделение территорий под производственные площадки.

Проектом предлагаются мероприятия по организации СЗЗ с  соблюдением регламентов их использования:

- всем планируемым и существующим предприятиям необходимо разработать и утвердить санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 площадь озеленения санитарно-защитных зон должна составлять:

- для предприятий IV и V класса вредности не менее 60 % площади;

- для предприятий III класса вредности не менее 50 %  площади.

- для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м не менее 40%.

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливаются в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)

Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) создаются для трубопроводов углеводородного сырья.

На территории Эссойльского сельского поселения проектом учитывается размещение трубопроводного транспорта – межпоселкового газопровода.

Таблица 24. Санитарные разрывы проектируемых трубопроводов, в границах территории Эссойльского сельского поселения

| Вид трубопровода | Санитарный разрыв, м |
| --- | --- |
| Межпоселковый газопровод | 75 |

## Атмосферный воздух

Число предприятий осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Эссойльского сельского поселения равно – 6. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе являются объекты коммунального - хозяйства (котельные); животноводческие комплексы (ферма крупнорогатого скота)  - ЗАО «Эссойла».

Загрязняющие вещества в виде сажи, взвешенных веществ и диоксида серы, поступают от котельных работающих в основном на угольном. Эти котельные находятся в с.Эссойла.

Дальнейшее развитие промышленности предполагается с учетом возрастающей роли экологических факторов, пристального внимания к качеству окружающей среды и, в том числе, атмосферного воздуха.  Проектом предлагаются следующие  направления развития промышленности:

- изменения технологии предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;

- повышения эффективности использования промышленных территорий.

Проектом предусматривается реструктуризация промышленных территорий с ликвидацией наиболее экологически опасных производств и внедрением природоохранных технологий на промышленных предприятиях. Промышленные предприятия сохраняются на занимаемых территориях при условии проведения необходимой реконструкции, интенсификации использования занимаемых территорий и применения энергосберегающих и эколого-ориентированных технологий.

Реальное управление экологической ситуацией в Эссойльском сельском поселении возможно только в случае усиления контроля за выполнением требований санитарного и природоохранного законодательства на всех производственных и коммунальных объектах.

При обосновании инвестиций в строительство новых производственных и промышленных объектов необходима разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду».

## Охрана поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды

Большинство рек вытекает из озер, а также протекает через них. На своем пути они пересекают ряд озер, образуют перепады, пороги, водопады. Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки сточных вод сбрасываемых в водные объекты, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ» утвержденным правительством РФ 26.05.06г. для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы. В соответствии с Водным кодексом  ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

Основными водными объектами на территории Эссойльского сельского поселения являются реки: Малая Суна, Сяпся, Шуя с их притоками и озера: Сямозеро, Шотозеро, Вагатозеро, Эльмитозеро, Совдозеро, Оскараи, Кудамозеро, Лакшозеро, Ахвенъярве, Иматозеро, Гижозеро.

Таблица 25. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек

| Наименование водотока | Участки водотока на территории района, км | Минимальная ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| река Малая Суна | до 10 км от 10 до 50 км | 50 100 |
| река Сяпся | до 10 км от 10 до 50 км | 50 100 |
| река Шуя | до 10 км от 10 до 50 км | 50 100 |

Все озера и водохранилища на территории района должны иметь водоохранную зону шириной 50 м.

Прибрежные защитные полосы для данных рек устанавливаются в размере 30 м.

Закрепление на месте границ ВОЗ И ПЗП специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод. Практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным Кодексом» Российской Федерации в следующих размерах:

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока в зависимости от протяженности:

До 10км – в размере 50м;

От 10 до 50км – 100м;

От 50км и более – 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах ПЗП дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. Прибрежные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- строительство, реконструкция, ремонт очистных сооружений.

- благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на  предприятиях;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- развитие системы хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов, входящих в состав Эссойльского сельского поселения;

- обеспечение соблюдения нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК) для всех предприятий и коммунальных объектов;

- организация водоохранных зон, прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» все источники водоснабжения должны иметь проект зоны санитарной охраны

Ниже приведены режимы использования земель и градостроительный  регламент для зон с особыми условиями использования территории (см. таблицу).

Таблица 26. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зон с особыми условиями использования территории

| Наименование зоны с особым условием использования территории | Вид зоны | Нормативно- правовая база | Запрещенный вид деятельности | Разрешенный вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Придорожные полосы | Придорожные полосы | Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 № 1420 «Об утверждения Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» | В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса. | Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает осуществление хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий: а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения; б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги; в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. |
| Охранные зоны | - охранные зоны ЛЭП | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 | а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом выше, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). | Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий. Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления соответствующих действий. |
|  | - охранные зоны железных дорог - полоса отвода железнодорожных дорог | Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611; приказа Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. №126 Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 | а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; б) распашка земель; в) выпас скота; г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; б) не допускать в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ; в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности; г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов; д) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров. | Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией. В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. |
| Особо охраняемые природные территории | Памятники природы |  | На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. |  |
| Санитарно-защитные зоны | Санитарные разрывы | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Жилую застройку, отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыхов, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Размещение городов, населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов. отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей. | Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производственного здания сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - научно исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарное депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС. |
| Водоохранные зоны | водоохранные зоны | Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74 ФЗ | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод |
|  | Прибрежные защитные полосы | Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74 ФЗ | Запрещенные виды деятельности ограниченные в водоохранных зонах и дополнительно: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн |  |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1110-02 | 1 пояс. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 2 и 3 пояс. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность химического и микробного загрязнения подземных вод; |  |
| Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ | Охранная зона Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Зоны охраняемого природного ландшафта | Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 7 ноября 2008 г., 10 марта 2009 г.) | а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды; ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. - запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; | а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. - обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; - сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; - сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; - иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. |

## Охрана почв

Основное негативное воздействие на почвенный покров Эссойльского сельского поселения оказывают несанкционированные свалки: бытовые и пищевые отходы, мелкий и крупный строительный мусор, металлолом, покрышки автомобилей, остатки нефтепродуктов, и т. д.; коммунальные объекты, автотранспорт, выбросы которых со временем оседают на почвенный покров.

Проектом предлагается:

- обустройство котельных высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

- организация и очистка поверхностного стока;

- озеленение СЗЗ предприятий, примагистральных территорий;

- организация биологической очистки на очистных сооружениях, соблюдение технологии очистки на отстойниках и полях фильтрации.

## Защита от шума

Основным источником шума на территории населенных пунктов, входящих в состав Эссойльского сельского поселения, является легковой и особенно грузовой автомобильный транспорт.

В проекте предусмотрены мероприятия по оптимизации транспортной инфраструктуры, реализация которых должна обеспечить снижение уровня шумового воздействия на территории:

- создание транспортной  инфраструктуры, имеющей удобные внешние выходы;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- озеленение примагистральных территорий.

Для снижения шумового загрязнения необходим контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

## Санитарная очистка

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной и хозяйственной деятельности. Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

В задачу санитарной очистки входит сбор удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая строительство комфортного жилья на новых территориях и реконструкцию и достройку жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО принимается норма 1,5 м3 в год на жителя включая утиль и уличный смет. Норма принята согласно СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение 11). Часть ТБО в пределах 10 %, учитывая индивидуальный и коттеджный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в виде компоста как удобрение.

Проектом предлагается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, как в летнее, так и в зимнее время.

Сбор ТБО намечается производить в переносные металлические мусоросборники и контейнеры, которые устанавливаются в муниципальной застройке с радиусом обслуживания 50 – 75 м. Содержимое контейнеров выгружается в кузова мусоровозов или вывозится контейнерными машинами на полигон для дальнейшей переработки. Обслуживание индивидуального сектора предлагается бестарным методом не менее 3 - х раз в неделю по графику. Отходы предлагается вывозить на предусмотренный схемой территориального планирования Пряжинского национального муниципального района межпоселенческий полигон ТБО, в районе п.г.т. Пряжа или на усовершенствованную свалку ТБО, предлагаемую проектом генерального плана к размещению в 1 км восточнее с.Крошнозеро.

Проектом также предлагается разработать схему санитарной очистки населенных пунктов.

## 9. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9.1.Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Среди опасных метеорологических процессов на территории Эссойльского сельского поселения наиболее широкое распространение имеют:

- шквалистые и ураганные ветра;

- грозы (сильные ливни);

- крупный град;

- гололедно-изморозевое отложение на проводах.

9.2.Чрезвычайные ситуации техногенного характера

На территории Эссойльского сельского поселения возможны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные  катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек);

- Аварии на пожаровзрывоопасных объектах. Пожары, взрывы в зданиях,  и коммуникациях, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

- Аварии на электроэнергетических системах.

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Особую опасность представляют пожары и аварии на пожароопасных объектах и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Опасности, обусловленные транспортными авариями

В состав транспортной системы Эссойльского сельского поселения входят следующие виды транспорта:

- автомобильный;

- железнодорожный;

Транспортные коммуникации

К транспортным коммуникациям, техногенные происшествия на которых могут являться фактором возникновения ЧС, относятся объекты:

- участок железнодорожной линии «Петрозаводск-Суоярви»;

- автомобильные дороги регионального значения;

- автомобильные дороги местного значения.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями. Часть дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Также усугубляет положение природный фактор. Ряд участков автомобильных дорог подвержены опасным природным явлениям. К ним относятся: участки автомобильных дорог, подверженные размыву, подтоплению, участки автомобильных дорог, подверженные снежным заносам в зимнее время, участки автомобильных дорог, опасные при обледенении в зимнее время.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует.

Аварии на химически опасных объектах

На территории Эссойльского сельского поселения химически опасные объекты отсутствуют.

Аварии на пожаровзрывоопасном объектах

На территории Эссойльского сельского поселения находятся следующие пожаровзрывоопасные объекты:

1. п.Соддер, АЗС «Шуялес»

2. п.Сяпся, АЗС «Шуялес»

3. с.Эссойла,  АЗСГУП «Эссойльская» ПМК-10

4. с.Эссойла, АЗС ЗАО «Эссойла»

5. с.Эссойла, ООО «Транссервис»

6. с.Эссойла, ООО ЭКЦ  «Содружество»

7. с.Эссойла, АЗС Пряжинское ДРСУ ГУП РК «Мост»

8. с.Эссойла, котельная на мазуте филиала «Пряжинский» ОАО «ПКС»

9. п. Эссойла, склад ГСМ ЛенВО

Аварии на объектах электроснабжения

Аварии на электроэнергетических сетях представляют значительную опасность для населения поселения, так как способны привести к ЧС, обычно, из-за вторичных последствий или при условии наложения на них каких- либо опасных природных явлений (шквалов, налипания мокрого снега на провода). К особенно тяжелым последствиям приводят аварии на электроэнергетических сетях в зимнее время года. Характерны такие аварийные и чрезвычайные ситуации для сельских районов в особо холодные зимы из-за перегрузок энергосетей в связи с резким увеличением расхода энергии на обогрев.

Аварии в системах жилищно-коммунального хозяйства

К коммунальным системам жизнеобеспечения, техногенные происшествия на которых могут являться фактором возникновения ЧС, относятся объекты:

- котельные;

- теплосети;

- водозаборные станции;

- водозаборные скважиы;

- водопроводные сети;

- канализационные сети.

Показатели частоты реализации ЧС техногенного характера, в целом, показывают необязательность проведения мероприятий по уменьшению риска, но на объектах ЖКХ целесообразно проведение таких мероприятий.

9.3 Источники возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», п.3.1.1, источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Природные ЧС могут приводить:

- к нарушению нормальной жизнедеятельности населения.

- к значительному материальному ущербу;

- в случае возникновения масштабных ЧС - к гибели и потере здоровья людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», опасные природные явления (процессы) подразделяются:

1. Опасные геологические процессы: землетрясения, вулканические извержения, оползни, обвалы, карстово-суффозионные процессы, просадка в лессовых грунтах, переработка берегов.

2.  Опасные гидрологические явления и процессы: подтопление, русловая эрозия, цунами, сель, наводнение, затор, снежная лавина.

3. Опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, смерч, пыльная буря сильные осадки, туман, заморозок, засуха, суховей, гроза.

4.  Природные пожары

Эссойльское сельское поселение располагается в достаточно спокойной относительно рисков возникновения опасных геологических процессов зоне. Территория находится вне зоны опасных сейсмических воздействий.

Согласно статистическим данным Карельского Гидрометеоцентра, опасными природными явлениями на территории Эссойльского сельского поселения, которые могут привести к возникновению ЧС, являются:

- сильный ветер (ураган, буря),

- сильные осадки (ливень, сильный снегопад, сильная метель, град),

- подтопления территории (при паводках и половодье),

- экстремально низкие температуры,

- лесные пожары,

- грозы.

Таблица 27. Опасные природные явления

| Источник природной ЧС | Поражающий фактор природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы - отсутствуют |
| 2. Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 Наводнение (половодье, паводок) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1Сильный ветер (шторм, буря, ураган) | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на наружные конструкции и зданий и сооружений, наружные инженерные сети, вибрация |
| 3.2 Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории, подтопление фундаментов, подвальных помещений, коммуникаций |
| 3.2.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. Аварии на сетях инженерных коммуникаций и транспорте |
| 3.2.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы Аварии на сетях инженерных коммуникаций и транспорте |
| 3.2.4 Гололед | Гравитационный | Динамическая и гравитационная нагрузка. Вибрация. Аварии на транспорте |
|  | Динамический |  |
| 3.2.5 Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| 3.3 Заморозок (экстремально низкие температуры) | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв инженерных коммуникаций |
| 3.4 Гроза | Электрофизический | Электрофизическое воздействие. Поражение электрическим разрядом. Возможный источник возникновения пожаров |
| 4. Природные пожары |
| 4.1 Лесной пожар | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Таблица 28. Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории Эссольского сельского поселения

| № | Виды опасных природных явлений | Интен-сивность природного явления | Частота природного явления | Размеры зон вероятной ЧС, км 2 | Возможное кол-во населенных пунктов в зоне ЧС | Возможная численность населения в зоне ЧС, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер, м/с | >15-20 | 1 раз в 3 года | 640 | 77 | 7,45 |
| 2. | Подтопления, м | >3 | 1 раз в 10 лет | 2,7 | 2 | 0,096 |
| 3. | Пожары природные, га | 100 | 1 раз в 6 лет | 6,2 | 6 | 5,33 |
| 4. | Экстремально низкие температуры | ниже -370С | 1 раз в 10 лет | 6389 | 77 | 7,45 |

Опасные гидрологические явления и процессы: подтопления

Максимальному риску подтоплений подвержены территории, расположенные на берегу реки Шуя и реки Чална. В зону возможного затопления попадает часть жилой застройки в п.Соддер.

Частота возникновения опасного природного явления невысокая. Период возникновения явления – с апреля по май.

Развитию весеннего половодья способствуют следующие факторы: аномально теплая погода, устойчивый снежный покров,  плотность снега, водозапас в снеге,  повышенная глубина промерзания грунта, высокий уровень зимней межени рек.

Подтопление в п.Соддер:

Источник подтопления: р. Шуя

Район возможного подтопления в п. Соддер: 10 жилых домов по ул.Строителей, Центральной, Лесной. Количество людей в зоне возможного подтопления - 40 чел.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Эссойльского сельского поселения возможно возникновение следующих опасных метеорологических явлений и процессов:

1.Сильный ветер со скорость более 15м/сек (шторм, ураган, буря).

2. Сильные осадки (ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град).

3. Подтопления территории (при паводках и половодье).

4.Экстремально низкие температуры.

Ветровые нагрузки.

Основному поражающему воздействию  сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди. Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения в отдельных населенных пунктах муниципального района. Частота возникновения опасного природного явления - невысокая.

Таблица 29. Степень разрушения зданий и сооружений при опасных ветровых нагрузках

| № | Типы зданий, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Ливневые дожди

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория района. Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь. Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской кровлей, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть межпоселкового уровня. В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки грунтов, обрушения речных откосов, размыв дорожных откосов.

Сильный снегопад, сильная метель, гололед

Явление распространено на всей территории  района в период с ноября по март. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер, направление движения совпадает с направлением движения ветров. Наиболее опасный период – с ноября по март.

Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения в отдельных населенных пунктах поселения.

Экстремально низкие температуры

Явление распространено на всей территории поселения. Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач.

Грозовые разряды

Данное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с сильными ветрами и имеет распространение на всей территории. Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке  подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач 10-35кВ).

Лесные пожары

Территория Эссойльского сельского поселения расположена в таежной зоне с преимущественно светлохвойными сосновыми ассоциациями леса. Значительная часть территории поселения покрыта лесами.

По лесорастительным условиям леса характеризуются высокой природной пожарной опасностью, 89% насаждений представлены древостоями с преобладанием хвойных пород, в том числе 72,5% сосняками. Наличие в лесном фонде поселения больших площадей хвойных пород, высокая посещаемость лесов населением увеличивают вероятность возникновения лесных пожаров.

По многолетним наблюдениям, возможно возникновение лесного пожара площадью до 30 га лесной территории и до 10 га нелесной территории.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является несоблюдение установленных требований безопасного обращения с огнём граждан при отдыхе.

Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются:

- Открытый огонь, искры.

- Повышенная температура окружающей среды.

- Повышенное задымление.

В 50-80% случаев гибель людей при пожарах вызывалась отравлением угарным газом и недостатком кислорода. В условиях пожара концентрация кислорода в воздухе уменьшается. Понижение концентрации на 3% вызывает ухудшение двигательных функций организма. Опасной считается концентрация кислорода 14%, при ней теряется контроль, ухудшается умственное состояние, затрудняется эвакуация людей. Последствием задымления является также потеря видимости, затрудняющие эвакуацию людей.

Оценка категории сложности природных условий на территории района

Категория сложности природных условий на территории Эссойльского сельского поселения определена согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Категории сложности природных условий: простые природные условия.

9.4 Источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории Эссойльского сельского поселения могут привести техногенные происшествия:

- на пожаро- и взрывоопасных объектах,

- на электро- и энергетических системах и системах связи,

- на коммунальных системах жизнеобеспечения,

- на транспортных коммуникациях.

Определение возможных причин возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Причины возникновения ЧС техногенного характера разделяются на три группы:

- На потенциально-опасных объектах и транспортных коммуникациях - разрушение (разгерметизация) емкостей хранения или транспортировки АХОВ, ЛВЖ (ГЖ) и СУГ, их технологического оборудования, трубопроводов и арматуры, отказ системы противоаварийной защиты.

Данные факторы, приводящие к возникновению ЧС, могут быть вызваны заводскими дефектами, дефектами сварочно-монтажных работ, хрупкостью металла, физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами.

Внешние механические повреждения возможны вследствие воздействия поражающих факторов техногенных аварий на соседних объектах, столкновениями (для емкостей транспортировки), а также в результате постороннего вмешательства (диверсии).

- Ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала.

- Внешние воздействия природного и техногенного характера: попадание сооружений и оборудования в зону действия поражающих факторов опасных природных явлений, аварий, происшедших на соседних объектах, диверсий.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на взрыво-пожароопасных объектах

Взрыво-пожароопасными объектами на территории Эссойльского сельского поселения являются:

- автозаправочные станции и склады ГСМ.

Возникновение ЧС техногенного характера с появлением поражающих факторов возможно:

1. При пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии), неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ.

2. Разгерметизация технологического оборудования АЗС и автоцистерн с ГСМ.

3. Внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, пожары и т.д.

Событиями, составляющими сценарий развития чрезвычайной ситуации в результате техногенного происшествия на АЗС и складах ГСМ, являются:

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ,

- образование зоны разлива (последующая зона пожара),

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки),

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны,

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

Поражающими факторами являются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

Санитарно - защитная зона складов ГСМ и АЗС должна быть не менее 100 м; при соблюдении этого жилая застройка будет находиться на достаточном удалении от очага аварии и угроза жизни населения будет отсутствовать.

Таблица 30. Потенциально-опасные объекты на территории Эссойльского сельского поселения*

| № | Наименование потенциально опасного объекта | Местона-хождение объекта | Наименование опасного в-ва, используемого на объекте, фактические объемы хранения | Размер СЗЗ объекта | Фактор возникновения ЧС | Поражающий фактор | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, в зоне возможного поражения, тыс.чел | Тип возможной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрыво-пожароопасные объекты |
| 1. | АЗС ЗАО Шуялес» | п. Соддер | Нефтепродукты, 10 т | 100 | Утечка, возгорание нефтепродуктов; горение пролива нефтепродуктов, взрыв топливовоздушной смеси | Тепловое излучение горящих разлитий и воздушная ударная волна | 0,15 | 0,001 | Локальная |
| 2. | АЗС ЗАО Шуялес» | п. Сяпся | Нефтепродукты, 10 т | 100 |  |  | 0,15 | 0,001 | Локальная |
| 3. | АЗС ГУП «Эссойльская» ПМК-10 | с. Эссойла | Нефтепродукты 46 т | 100 |  |  | 0,35 | 0,01 | Локальная |
| 4. | АЗС ЗАО «Эссойла» | Произ.пл ЗАО «Эссойла» | Нефтепродукты 300т | 100 |  |  | 0,9 | 0,01 | Локальная |
| 5. | АЗС ООО «Транссервис» | с. Эссойла | Нефтепродукты 50т | 100 |  |  | 0,35 | 0,01 | Локальная |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,01 | Локальная |
| 6. | АЗС ООО ЭКЦ «Содружество» | с. Эссойла | Нефтепродукты 185т | 100 |  |  | 0,65 | 0 | Локальная |
| 7. | АЗС «Пряжинское ДРСУ» ГУП РК «Мост» | с .Эсссойла | Нефтепродукты 20 т | 100 |  |  | 0,15 | 0,01 | Локальная |
| 8. | Котельная филиала ОАО «ПКС» «Пряжинский» | с .Эсссойла | Мазут 60 т | 500 |  |  | 0,6 | 0,04 | Локальная |

* - размеры зон поражения при возникновении ЧС указаны на основании данных «Паспорта безопасности Пряжинского муниципального района»

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на коммунальных системах жизнеобеспечения; на электро- и энергетических системах и системах связи

Таблица 31. Источники ЧС техногенного характера на электро- и энергетических системах и системах связи

| Виды возможных техногенных ЧС | Объект | Протяженность, км | Фактор возникновения ЧС | Размеры зон вероятной ЧС, км 2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на электро- и энергетических системах и системах связи | Филиал «Пряжинский» ОАО «ПКС» | 280 | Отключение электросетей, прекращение энергоснабжением населенных пунктов | 9 | 0,9 |
|  | ЮКС «Карелэнерго» | 540 |  | 24 | 2,7 |
|  | ГУП РК МЭО | 114 |  | 1,6 | 0,3 |

Таблица 32. Источники ЧС техногенного характера на коммунальных системах жизнеобеспечения

| Виды возможных техногенных ЧС | Объект | Населенный пункт | Фактор возникновения ЧС | Размеры зон вероятной ЧС, км 2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Котельные, водоснабжение и теплосети филиала «Пряжинский» ОАО «ПКС» | с.Эссойла | Прекращение тепло-водоснабжения населенных пунктов | 6 | 0,9 |

К чрезвычайным ситуациям на коммунальных системах жизнеобеспечения относятся возможные аварии:

- аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ;

- аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения в холодное время года);

- аварии в системах водоснабжения;

- аварии на электросетях (с длительным отключением электроснабжения потребителей)

- сетях связи.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, электро- и энергетических системах и системах связи редко сопровождаются гибелью людей; но могут привести к нарушению условий жизнедеятельности больших групп населения. Наибольшие последствия имеют аварии в холодное время года.

Наиболее распространенной чрезвычайной ситуацией такого типа является нарушение электроснабжения объектов в результате обрыва линий электропередач в результате с налипания снега (при сильных метелях и последующих оттепелях), падением деревьев на провода при сильных ветрах.

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения питьевой водой. Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в неотапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.

Причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, электро- и энергетических системах и системах связи могут являться:

- физический износ оборудования и сетей;

- невыполнение требований по повышению устойчивости функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения;

- нарушение правил эксплуатации и техники безопасности;

- природные чрезвычайные ситуации (сильный ветер, сильные осадки, экстремально низкие температуры).

Исходя из многолетних данных, вероятность возникновения таких аварийных ситуаций на системах ЖКХ Эссойльского сельского поселения невысокая.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на транспортных коммуникациях

Таблица 33. Характеристика источников ЧС техногенного характера на транспортных коммуникациях

| Наименование транспортных коммуникаций | Протяженность трассы, км | Фактор возникновения ЧС | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального значения | - | Аварии на автомобильном транспорте с разгерметизацией емкостей СДЯВ, ЛВЖ СУГ | - | - |
| Автомобильные дороги регионального значения | 216,1 |  | 0,9 | 0,14 |

Чрезвычайными ситуациями на транспортных коммуникациях с наибольшей зоной поражения является разлив (утечка) из автоцистерн ГСМ, СУГ, ЛВЖ, СДЯВ в результате аварии транспортных средств.

Дальнейший сценарий развития чрезвычайной ситуации включает:

-  образование зоны разлива ГСМ, СУГ, ЛВЖ, СДЯВ (последующая зона пожара);

- образование токсичного облака АХОВ

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

-  образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

-  образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

Поражающими факторами является воздушная ударная волна и тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров.

Риски возникновения ЧС на автодорожной сети Эссойльского сельского поселения обусловлены:

- высокой интенсивностью движения на автомобильной дороге  регионального значения «Петрозаводск - Суоярви»;

- большим количеством пересечения второстепенных дорог с региональной автомобильной дорогой;

-  наличием одноуровневых пересечений автодорог с железной дорогой.

Группировка сил и средств по локализации, ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сведения по силам и средствам, привлекаемым для  локализации, ликвидации чрезвычайных ситуаций, характерным для Эссойльского сельского поселения представлены в таблицах.

Таблица 34. Подразделения пожарной охраны Эссойльского сельского поселения

| № | Наименование подразделений гарнизона пожарной охраны ГУ РК | Силы и средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Личный состав | Фактический радиус выезда | Пожарно-техническое обеспечение |
| «ОПС по Пряжинскому району» |
| 4 | ПЧ-70, п. Эссойла | 7 чел | 46 | АЦ-40 (131) – 2 ед |
| Ведомственные пожарные команды |
| 1 | ЗАО «Шуялес», п.Сяпся | 2 чел | - | АЦ-30 (66) |
| 2 | ЗАО «Шуялес», п.Соддер | 2 чел | - | АЦ-30 (66) |
| 3 | в/ч 77135, .Кунгозерский | 6 чел | - | АЦ-40 (131) |
| 4 | в/ч 78792, «Площадка» | 4 чел | - | АЦ-40 (131) |
| Добровольные пожарные команды |
| 1 | ДПД п. Кудома | 3 чел | - | МП "Хонда" |
| 2 | ДПД п. Соддер | 2 чел | - | МП-800 |

Таблица 35. Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации  последствий техногенных пожаров

| № | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1. | Охраны общественного порядка | л/с 5 чел., 2 ед. техн. | - | 20/60 мин |
| 2 | БСМП | л/с 6 чел, 2 ед. техн. | - | 20 мин |
| Территориальная подсистема |
| 1. | Оперативная группа ГУ МЧС РФ по РК | л/с 5 чел., 1 ед. техн. | 10 мин | - |
| 2. | ОПС по Пряжинскому району | л/с 23 чел, 8 единиц техники | 1 мин | 10/20 мин |

Таблица 36. Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи пострадавшим

| № | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1. | ФПС МЧС РФ | нет | - | в сельских поселениях 20 мин |
| 2. | ДПС ГИБДД МВД РФ | л/с 5 чел, 2 ед. техники, | готовность постоянная | В городах и на ФАД 20 мин; в прочих н.п. и на других дорогах 60 мин |
| Территориальная подсистема |
| 1. | ГПС РК (ОПС по Пряжинскому району, ПЧ 48, 49, 67,70) | л/с 12чел, 4 ед. техники | готовность постоянная | В городских поселениях 10 мин; в сельских поселениях 20 мин |
| 2. | Петрозаводский ПСО КРПСС | л/с 3 чел., 1 ед. техники | 10 мин. | нет |
| 3 | БСМП | л/с 3 чел, 1 ед. техники | нет | 20 мин |

Таблица 37. Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации  последствий ЧС на железной дороге  и оказанию помощи пострадавшим

| № | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1. | ФПС МЧС РФ | нет | - | В городских поселениях 10 мин; в сельских поселениях 20 мин. |
| 2. | Петрозаводское отделение ОЖД (ст. Суоярви) | ПП л/с 4 чел. | 10 мин. | не установлено |
|  |  | ВП л/с 22 чел. 3 ед. техники | 40 мин. | не установлено |
| 3. | Петрозаводское отделение ОЖД (ст. Петрозаводск) | ПП л/с 4 чел. | 10 мин. | не установлено |
|  |  | ВП л/ 30 чел. 4 ед. техники | 40 мин. | не установлено |
| 4. | МВД по РК (Пряжинский РОВД) | л/с 21 чел, 6 ед. техники | готовность постоянная | не установлено |
| Территориальная подсистема |
| 1. | ОГ ГУ МЧС РФ по РК | л/с 4 чел, 1 ед. техники | 10 мин | не установлено |
| 2. | ГПС РК (ОПС по Пряжинскому району, ПЧ 48, 49, 67,70) | л/с 12 чел, 4 ед. техники | готовность постоянная | В городских поселениях 10 мин; в сельских поселениях 20 мин |
| 3. | Петрозаводский ПСО КРПСС | л/с 31 чел., 4 ед. техники | 2 часа | нет |
| 4. | ЗАО «ГАЗТУРБО» | л/с 22чел., 10 ед. техники | 2 часа | нет |
| 5. | БСМП | л/с 3 чел, 1 ед. техники | нет | 20 мин |

Таблица 38. Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации  ЧС на системах ЖКХ

| № | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1. | Охраны общественного порядка | л/с 5 чел., 2 ед. техники | - | 20/60 мин |
| Территориальная подсистема |
| 1. | Сводная команда общего назначения, ОАО “Кондопога” | л/с 122 чел, 18 ед. техники | - | 12 час |
| 2. | МУП «Пряжинский РЭК», филиал «Пряжинский « ОАО «ПКС» | л/с 230 чел, 67 ед. техники | - | 12 час |
| 3. | Оперативная группа ГУ МЧС России по РК | л/с 5 чел., 1 ед. техники | 10 мин | 30/90мин |
| 4. | ВБСМП | л/с 6 чел, 2 ед. техники | - | 20 мин |

Таблица 39. Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации  ЧС аварии на электросетях

| № | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1. | Охраны общественного порядка | л/с 5 чел., 2 ед. техники | - | 20/60 мин |
| 2. | ОГ ГУ МЧС России по РК | л/с 5 чел., 1 ед. техники | 10 | 30/90мин |
| 3. | БСМП | л/с 6 чел, 2 единицы техники | - | 20 мин |
| Территориальная подсистема |
| 1. | Мобильное подр. РЭС - 4 | л/с 5 чел 1 ед. техн | 10 | 30/90мин |
| 2. | Участок распред. сетей | л/с 9 чел 2 ед. техн | 10 | 30/90мин |
| 3. | Подстанционный МУ | л/с 11 чел | 10 | 30/90мин |
| 4. | Автотранспортный участок | л/с чел 11ед. техн | 10 | 30/90мин |
| 5. | Линейный МУ | л/с 4 чел | 10 | 30/90мин |
| 6. | ОПС по Пряжинскому району | л/с 23 чел, 8 единиц техники | 1 мин | 10/20 мин |

Таблица 40. Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации  лесных пожаров

| № | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1. | ГУ РК «ОПС по району» | л/с 11чел, 3 ед. техн. | 2 мин | Технический регламент |
| 2. | РОВД | л/с 9 чел, 3 ед.тех. | 2 мин | Технический регламент |
| Территориальная подсистема |
| 1. | ГУ РК «Пряжинское центральное лесничествово» | л/с 192 чел, 54ед.тех. | 60 мин. | Технический регламент |
| 2. | Пряжинское ДРСУ | л/с 5 чел. 3ед.техн. | 60мин | Технический регламент |
| 3. | Лесопожарные группы (ДПД) | 88 чел. 10 ед.техн. | 60 мин. | Технический регламент |
| 4. | Пожарный поезд Окт. ж/д | л/с 7 чел, 1 противопожарный поезд | 10 мин | 25 мин |

Таблица 41. Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации  подтоплений (затоплений)

| № | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1. | Охраны общественного порядка | л/с 5 чел., 2 ед. техники | - | 20/60 мин |
| Территориальная подсистема |
| 1. | Центр ГИМС ГУ МЧС России по РК | л/с 2 чел. 2ед.техники | 30/ 60 мин | - |
| 2. | ГУ КРПСС | л/с 8 чел. , 3 ед. техники | 10/ 60 мин | - |

# 10. Основные технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единица измерения | Сущ. положение | Расчетный срок(2030 г.) | Первая очередь (2020 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территории |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта, в том числе: | га | 139 670 | 139 670 | 139 670 |
|  | земли населенных пунктов | - « - | 965,6 | 1 031,1 | 988,6 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | - « - | 4 198,0 | 4 190,0 | 4 198,0 |
|  | земли лесного фонда | - « - | 92 150,0 | 92 053,5 | 92 127,0 |
|  | земли водного фонда | - « - | 41 717,4 | 41 717,4 | 41 717,4 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - « - | 607,0 | 646,0 | 607,0 |
|  | земли особо охраняемых территорий и объектов | - « - |  |  |  |
|  | земли запаса | - « - | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| II | Население, всего | тыс.чел. | 4,5 | 5,0 | 4,5 |
| III | Жилищный фонд, всего | кв. м об. пл. | 136,7 | 153,5 | 140,0 |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 29,9 | 35,7 | 31,1 |
| VI | Учреждения социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 6.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 153 | 250 | 225 |
| 6.2 | Общеобразовательные школы | мест | 450 | 545 | 490 |
|  | Учреждения культуры | м2 общей площади | н/д | 250 | 225 |
|  | Библиотеки | тысяч томов | 15 | 23 | 20 |
|  | Специализированные внешкольные учреждения | мест | н/д | 60 | 54 |
|  | Лечебно-профилактические учреждения | посещений в смену | 100 | 100 | 100 |
|  | Аптечный пункт | объект | н/д | 3 | 3 |
|  | Аптечные киоски | м2 | - | 50 | 45 |
| VII | Предприятия розничной торговли, общественного питания и обслуживания |  |  |  |  |
| 7.1 | Продовольственные магазины | м2 торговой площади | 270 | 350 | 315 |
|  | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой | 100 | 150 | 135 |
|  | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.) | рабочих мест | н/д | 10 | 9 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | н/д | 200 | 180 |
|  | Гостиницы | мест | - | 30 | 30 |
| VIII | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 8.1 | Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения, всего | км | 51,2 | 53,3 | 1,7 |
|  | - главные улицы в жилой застройке | км | - | - | - |
|  | - основные улицы в жилой застройке | км | 29,6 | 30,1 | - |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | км | 17,0 | 18,6 | 1,6 |
|  | - проезды в жилой застройке | км | 3,5 | 3,6 | 0,1 |
|  | - хозяйственные проезды | км | 1,1 | 1,1 | - |
| IX | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 9.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общий объем водопотребления | м3/сут | 950 | 1050 | 950 |
|  | Ориентировочная протяженность сетей водопровода в границах планировки | км | 10 | 22,5 | 13,5 |
| 9.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Общий объем водоотведения | м3/сут | 900 | 950 | 900 |
|  | Ориентировочная протяженность самотечных коллекторов в границах планировки | км | 8 | 34 | - |
| 9.3 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |
|  | Объем ТБО, подлежащих утилизации | тыс.м3/ год | 6,75 | 7,5 | 6,75 |
| 9.4 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение Расчётная нагрузка потребителей | кВт | 3900 | 9300 | 4400 |
| 9.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Протяжённость распределительных сетей газоснабжения | км | - | 8 | - |

# Footnotes

( В соответствии со схемой территориального планирования Пряжинского национального района